PREMESSA

In conformità all'incarico conferito dall'Amministrazione Comunale di Cirimido, si è proceduto alla definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 12 marzo 2005, n. 12.

L'indagine, condotta secondo i criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/1566 del 22 dicembre 2005 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/7374 del 28 maggio 2008,, si è articolata nelle seguenti fasi:

- ricerca storica e bibliografica;

- analisi fotointerpretativa, basata sull'esame delle foto aeree disponibili;

- effettuazione di rilievi di campagna mirati per l'aggiornamento, la verifica di dettaglio e l'integrazione dei dati acquisiti;

- elaborazione dei documenti cartografici di analisi, di sintesi e di fattibilità geologica, consistenti in:

- carta di inquadramento di dettaglio (All. 1a / 1b, scala 1: 5000);

- carta della pericolosità sismica locale (All. 2, scala 1:5000);

- carta dei vincoli (All. 3A / 3B, scala 1:2000);

- carta di sintesi  (All. 4, scala 1:5000);

- carta di fattibilità delle azioni di piano (All. 5A / 5B, scala 1:2000);

- carta di fattibilità delle azioni di piano (All. 6, scala 1:10000);

- stesura della presente relazione geologica e geologico-tecnica, con illustrazione dei documenti cartografici.

CARTA DI INQUADRAMENTO DI DETTAGLIO

(All. 1a/1b  -  Scala 1 : 5000)

Litologia e geomorfologia

Il territorio comunale di Cirimido ha un’estensione prossima a 2.64 km2 e si colloca nell'estremo settore meridionale dell'estesa fascia di depositi continentali sciolti nota come Anfiteatro Morenico del Lario, sviluppandosi tra il dosso morenico di Monvillasco (quota massima 313 m s.l.m.) e la piana di Traversagne (quota minima 263 m s.l.m.).

Le blande morfologie collinari che contraddistinguono la zona sono strettamente legate all'azione modellatrice esercitata nel corso del Pleistocene dalla lingua glaciale dell'Adda, che, dopo aver percorso la Valtellina ed il solco del Lario, si insinuava attraverso la “soglia” di Camerlata, espandendosi poi a ventaglio verso l'alta pianura.

I sedimenti deposti dal fronte glaciale nelle fasi di ritiro delle varie pulsazioni andarono a costituire una serie di cerchie collinari concentriche, intervallate da piane intramoreniche ed interrotte dalle incisioni radiali operate dagli scaricatori glaciali e, successivamente, dalle aste fluviali.

Il territorio di Cirimido comprende, a settentrione, una porzione della cerchia principale rissiana, cui appartengono i blandi rilievi collinari di Ronchetto, Monvillasco e Campocorbella, costituiti da accumuli caotici di blocchi e ciottoli in abbondante matrice limo-argillosa, ricoperti da un orizzonte di alterazione argilloso di colore giallo-ocraceo e spessore metrico (depositi glaciali).

I settori subpianeggianti posti a meridione sono invece occupati dai depositi della piana diluviale rissiana, rappresentati da sabbie, ghiaie ed argille, con la frazione fine argillosa che tende a prevalere sulle altre nella coltre di alterazione giallo-ocracea di spessore metrico (depositi fluvioglaciali).

Nell’ambito del territorio comunale non si ravvisano particolari forme legate alla gravità.

Gli unici elementi di rischio potenziale sono connessi alla dinamica delle acque di dilavamento, in corrispondenza di modesti solchi di erosione relitti ed alla stabilità dei fianchi delle incisioni che li delimitano.

Per quanto riguarda l'attività glaciale, gli elementi più significativi sono rappresentati dalle creste delle morene frontali e dagli orli di terrazzi inattivi, ben osservabili nel settore settentrionale del territorio comunale.

Nell’ambito del territorio comunale di Cirimido, si individua anche la presenza di forme di origine antropica, rappresentate principalmente da una piccola area riquotata mediante la messa a dimora di materiali inerti e da modestissime evidenze di interventi di escavazione (comunque non riconducibili ad una vera e propria attività estrattiva) effettuati in passato. Si segnala inoltre l’esistenza di un’area relativamente estesa destinata ad attività di compostaggio.

Climatologia, idrogeologia ed idrografia superficiale

Informazioni di base sugli aspetti meteo-climatici che caratterizzano l'area di indagine sono state acquisite mediante la consultazione dei dati riferiti alle più vicine stazioni di rilevamento, reperiti sugli Annali Idrologici del Ministero dei LL. PP. e sugli altri documenti riportati in bibliografia.

Pur con le difficoltà connesse alla scarsa omogeneità e continuità dei dati disponibili, la loro interpolazione in base alla collocazione geografica ed allo sviluppo morfo-altimetrico del territorio comunale di Cirimido ha portato ad assegnare allo stesso una precipitazione media annua prossima a 1450 mm, una T media annua di circa 12.5° ed un valore medio di Evapotraspirazione prossimo a 660 mm/anno..

Per quanto riguarda l'andamento stagionale delle precipitazioni, l'analisi dei valori medi mensili evidenzia la presenza nella zona di due massimi, nei periodi aprile-giugno e ottobre-novembre (150-200 mm), con un minimo particolarmente accentuato nella stagione invernale (meno di 80 mm); decisamente meno marcato è il minimo estivo, con valori che non si differenziano in modo significativo da quelli primaverili ed autunnali.

I valori mensili di punta, che raggiungono i 600-700 mm, si verificano nel bimestre ottobre-novembre.

Le precipitazioni di massima intensità registrate nelle stazioni di Como e Lanzo d’Intelvi evidenziano, nell'arco di tempo compreso tra il 1931 ed il 1971, punte orarie rispettivamente di 70 e 41 mm.

Omogenei appaiono nella zona i valori di punta riferiti ad 1 giorno (230 mm) e a 5 giorni (420 mm).

Nell'area in esame si verificano mediamente, nell'arco di un anno, 100 giorni piovosi e circa 55 cicli di gelo/disgelo.

L'assetto idrogeologico dell'area e, conseguentemente, le modalità di circolazione idrica sotterranea, sono strettamente connessi alla natura litologica ed allo spessore dei depositi che ne costituiscono la sequenza stratigrafica tipo.

La base della serie è rappresentata da limi argillosi varvati, da grigi a giallastri, con intercalazioni lenticolari sabbioso-ghiaiose ("Villafranchiano").

Si tratta di depositi marini deltizi o di piana costiera sedimentati all'interno dei solchi vallivi incisi nel substrato roccioso; lo spessore che li contraddistingue è quindi molto variabile, anche a causa della loro successiva reincisione ad opera degli scaricatori glaciali.

Nell'ambito dei corpi lenticolari sabbioso-ghiaiosi, piuttosto rari nella zona in esame, si rileva talora la presenza di riserve idriche sfruttabili (terzo acquifero); tuttavia la natura prevalentemente limoso-argillosa del deposito, se da un lato garantisce alle lenti acquifere una buona protezione dagli inquinamenti, dall'altro ne determina notevoli difficoltà di rialimentazione e, quindi, generalmente una limitata produttività.

Quest'unità, dopo una fascia di transizione di spessore variabile, è generalmente sovrastata dai sedimenti ascrivibili all'Interglaciale Gunz-Mindel, rappresentati da ghiaie e sabbie acquifere (secondo acquifero), seguite superiormente da potenti banchi conglomeratici, sovente molto cementati ("Ceppo").

Sopra il Ceppo, si rinvengono infine le coltri fluvioglaciali che costituiscono l'orizzonte acquifero superficiale (primo acquifero).

Nel settore posto immediatamente a Nord di Cirimido (Guanzate, Bulgarograsso),  dove si registra la presenza di un'importante struttura di paleoalveo (valle sepolta colmata da un potente accumulo di depositi grossolani), questo acquifero è contraddistinto da un'elevata produttività. Nell'area in esame, invece, non risulta sede di risorse idriche significative, essendo rappresentato essenzialmente da depositi fluvioglaciali rissiani con un'abbondante frazione fine e, quindi, scarsamente permeabili. Anche i depositi glaciali rissiani, pur essendo contraddistinti da una certa eterogeneità litologica, presentano generalmente caratteristiche di bassa permeabilità e non risultano quindi sede di risorse idriche di particolare interesse.

Il principale acquifero della zona è rappresentato dai livelli ghiaioso-sabbiosi presenti alla base dei banchi conglomeratici del Ceppo ("Acquifero sotto il Ceppo"); esso è caratterizzato da una buona permeabilità (k = 0.01-0.05 cm/s) e da uno spessore talora apprezzabile (fino a 30 m), con valori di trasmissività generalmente compresi tra 20 e 60 cmq/s. In funzione di queste caratteristiche e della diffusa presenza in superficie di depositi a bassa permeabilità che limitano le possibilità di infiltrazione, i pozzi che sfruttano la falda in esso ospitata presentano rendimenti da mediocri a buoni, con portate medie dell'ordine dei 10 l/s e portate specifiche non superiori ai 5 l/s per metro di abbassamento.

Il grado di protezione della falda rispetto ad inquinamenti diretti provenienti dalla superficie è generalmente buono, anche se soggetto a variazioni locali, in funzione del grado di cementazione degli orizzonti conglomeratici e della continuità della copertura superficiale limo-argillosa.

Piccole falde sospese possono essere localmente rinvenute nell'ambito dei livelli più permeabili presenti negli orizzonti superficiali; tali risorse non risultano comunque sfruttabili per scopi idropotabili, in ragione delle scarse potenzialità e dell'elevata vulnerabilità.

Scarso interesse rivestono anche i livelli acquiferi profondi presenti - alquanto sporadicamente nell'area in esame - nell'ambito delle lenti sabbioso-ghiaiose dell'unità Villafranchiana.

Per quanto riguarda l'andamento della superficie piezometrica della falda principale (dati raccolti nel corso dell’anno 2007), nella zona si registra un flusso preferenziale in direzione Sud Sud Est, con valori di soggiacenza generalmente compresi tra 60 e 70 m, e cadenti piezometriche dell’ordine dell’1%.

La struttura idrogeologica tipica della zona è ben evidenziata nella sezione idrogeologica allegata.

L'approvvigionamento idropotabile del Comune di Cirimido è garantito dai pozzi comunali gestiti da Antiga s.p.a.; la rete idrica è inoltre supportata dagli allacciamenti all’acquedotto di Fenegrò ed alla rete di Lura Ambiente s.p.a..

Il pozzo n. 1 - Via Strada di Mezzo, terebrato nel 1976, raggiunge la profondità di 109 m dal piano campagna ed eroga, in condizioni di normale esercizio, una portata di 6 l/s.

Il pozzo n. 2 - Via della Pace, realizzato mediante il ritubaggio di un antico pozzo in muratura, raggiunge la profondità di 70 m dal piano campagna ed erogava, sino ad alcuni anni orsono, una portata di 4 l/s; attualmente è inattivo.

Il pozzo n. 3 -  Via Piave, terebrato nel 1987, raggiunge la profondità di 108 m dal piano campagna ed eroga, in condizioni di normale esercizio, una portata di 15 l/s.

Tutti e tre i pozzi - le cui caratteristiche tecniche sono sintetizzate nelle schede allegate - sfruttano il secondo acquifero, rappresentato dagli orizzonti ghiaioso-sabbiosi presenti alla base dei conglomerati del Ceppo ("Acquifero sotto il Ceppo"), a contatto con l'aquiclude costituito dai limi villafranchiani.

I riscontri analitici disponibili concorrono nell’attribuire alla falda sfruttata caratteristiche idrochimiche discrete, evidenziate da valori di conducibilità elettrica compresi tra 400 e 450 μS/cm e da una durezza inferiore ai 25° F. Il contenuto in nitrati varia da 30 a 35 mg/l, mentre, per quanto concerne i composti organoalogenati, il valore massimo di concentrazione rilevato (4.2 μg/l) risulta comunque inferiore al limite di ammissibilità (10 μg/l).

Nell’ambito del territorio comunale, è presente anche un pozzo privato, legato ad un’attività vivaistica insediata nella porzione meridionale dello stesso. I dati disponibili relativamente a tale captazione sono illustrati nella tabella allegata.

Per quanto concerne il reticolato idrografico, si osserva che il territorio comunale di Cirimido, collocato a cavallo tra i bacini del sistema Antiga-Bozzente, ad ovest, e del Lura, ad est, risulta privo di un vero e proprio reticolo di drenaggio superficiale.

La rete fognaria del Comune di Cirimido recapita all’impianto di depurazione gestito da ANTIGA s.p.a., localizzato in Comune di Limido Comasco. Le acque di sfioro derivanti dalle porzioni di territorio comunale ancora servite da fognatura di tipo misto vengono recapitate ad una fossa di dispersione localizzata nell’estremo settore sud-occidentale.

Elementi geopedologici

Gli ambienti morfopedologici presenti nell’area d’indagine sono rappresentati dal sistema degli anfiteatri morenici dell’alta pianura (sottosistema MI) e dal sistema dei terrazzi rilevati sull’attuale pianura (sottosistema RI).

Il sottosistema MI (unità 20 e 21 ERSAL) comprende rilievi morenici residuali, con substrato ghiaioso-ciottoloso sovrastato da spessori metrici di limi. I sedimenti sono fortemente pedogenizzati, con un fronte di alterazione che si estende sino alla profondità di 3-4 metri. Nei suoli si osserva la completa rimozione degli ioni più solubili e la lisciviazione in profondità delle argille. Alla debole acidità degli orizzonti si accompagna una saturazione in basi molto bassa, raffrontabile con quella dei suoli dei rilievi morenici più antichi.

Il sottosistema RI (unità 56 e 57 ERSAL) comprende i terrazzi fluvioglaciali intermedi, con substrato costituito da sedimenti limosi sovraimposti a ghiaie situate alla profondità di 3-4 metri. Il grado di evoluzione pedogenetica è raffrontabile a quello dei suoli MI, anche se con una maggiore saturazione degli orizzonti profondi.

Per entrambi i sottosistemi, i suoli sono classificabili dal punto di vista tassonomico (U.S.D.A. 1992) nell’ordine Ultisols, grande gruppo Haplohumults. Carattere tipico di questi suoli è l’elevata percentuale di carbonio organico presente negli orizzonti superficiali e fino alla profondità di oltre un metro.

Si tratta generalmente di suoli profondi, con scheletro scarso, tessitura media, reazione subacida, saturazione bassa e drenaggio buono.

Per quanto riguarda la capacità d’uso, rientrano perlopiù nella Classe III, cui si correlano significative limitazioni, tali da ridurre la gamma delle colture praticabili.

Per le loro caratteristiche di acidità, sono poco adatti allo spandimento di fanghi di depurazione.

La capacità protettiva nei confronti delle acque profonde è generalmente da moderata ad elevata, mentre il valore naturalistico è moderato.

CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE

(All. 2  -  Scala 1 : 5000)

Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” (pubblicata sulla G.U. n. 105 del 08/05/2003, Supplemento ordinario n. 72), vengono individuate in prima applicazione le zone sismiche sul territorio nazionale. L’Ordinanza è in vigore, per gli aspetti inerenti la classificazione sismica, dal 23/10/2005; di tale nuova classificazione, la Regione Lombardia ha preso atto con D.G.R. n. 14964 del 07/11/2003.

Dal punto di vista della normativa tecnica associata alla nuova classificazione sismica, dal 5 marzo 2008 è in vigore il D.M. 14/01/2008 “Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni”, che sostituisce il precedente D.M. 14/09/2005, fatto salvo il periodo di monitoraggio di 18 mesi, di cui al comma 2 dell’art. 20 della L. 28/02/2008, n. 31.

Durante tale periodo, fino al 30 giugno 2009, si possono utilizzare per la progettazione, sia le norme del D.M. 14/01/2008, sia le norme previgenti, elencate al comma 2 dell’art.20 della L. 28/02/2008 n. 31. Fanno eccezione le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile del 21 ottobre 2003, per le quali di applicano da subito le disposizioni del D.M. 14/01/2008.

Fino al termine del periodo di monitoraggio , ai sensi della succitata D.G.R. n. 14964 del 07/11/2003, la Regione Lombardia ha stabilito, per le aree ricadenti in Zona sismica 4, entro cui rientra il territorio del comune di Cirimido, l'obbligo della progettazione antisismica esclusivamente per gli edifici strategici e rilevanti, individuati dal D.D.U.O. n. 19904 del 21/11/2003, non rientranti nelle tipologie di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile del 21 ottobre 2003.

Qualora si optasse per l’utilizzo della normativa previgente in materia, per i comuni in zona 4, ai sensi della D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005 e della D. G.R. n. 8/7374 del 28/05/2008, dovranno essere considerate le specifiche di “sismicità bassa” (S = 6).

Dal 1 luglio 2009, per tutte le zone sismiche e per tutte le tipologie di edifici, la progettazione antisismica sarà regolata dal D.M. 14/01/2008.

Nell’ambito della D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005 e della D. G.R. n. 8/7374 del 28/05/2008, all’Allegato 5, è riportata la metodologia per la valutazione dell'amplificazione sismica locale, in adempimento a quanto previsto dal D.M. 14/01/2008, dalla DGR n. 14964 del 07/11/2003 e dal D.D.U.O. n. 19904 del 21/11/2003.

Tale metodologia è basata sui risultati di uno “Studio-Pilota” redatto dal Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Strutturale ed articolata su tre livelli di approfondimento.

Il primo livello, da applicarsi in fase pianificatoria, è basato su un approccio di tipo qualitativo e costituisce lo studio propedeutico ai successivi livelli di approfondimento. Esso consiste nell'individuazione delle zone ove i diversi effetti prodotti dall'azione sismica sono, con buona attendibilità, prevedibili sulla base del rilevamento geologico e dei dati bibliografici disponibili (cartografia, indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche), e si conclude con la redazione della Carta di pericolosità sismica locale, in cui viene riportata la perimetrazione areale delle diverse situazioni-tipo in grado di determinare gli effetti sismici locali, secondo i seguenti scenari.

| Sigla | Scenario pericolosità sismica locale | Effetti |
| --- | --- | --- |
| Z1a | Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi |  |
| Z1b | Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti | Instabilità |
| Z1c | Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana |  |
| Z2 | Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco addensati, depositi altamente compressibili) Zone con depositi granulari fini saturi | Cedimenti e liquefazioni |
| Z3a | Zona di ciglio H>10 (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica) | Amplificazioni |
| Z3b | Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo; appuntite-arrotondate | topografiche |
| Z4a | Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi |  |
| Z4b | Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre | Amplificazioni litologiche |
| Z4c | Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (comprese le coltri loessiche) | e geometriche |
| Z4d | Zona con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio-colluviale |  |
| Z5 | Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse | Comportamenti differenziali |

Tale livello di approfondimento, obbligatorio per tutti i comuni, ha portato ad individuare nel territorio comunale di Cirimido i seguenti scenari di pericolosità sismica locale (All. 2):

- Z2: zona con terreni di fondazione particolarmente scadenti, con possibile effetti sismici di cedimento;

- Z4a: zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali, che potrebbero comportare amplificazioni litologiche;

- Z4c: zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi che potrebbero comportare amplificazioni litologiche.

Il secondo livello di approfondimento si applica, sempre in fase pianificatoria, a tutti gli scenari qualitativi suscettibili di amplificazione sismiche (morfologiche Z3 e litologiche Z4) e, nei comuni ricadenti in Zona sismica 4, deve essere obbligatoriamente effettuato per edifici strategici e rilevanti, così come individuati dal D.D.U.O. n. 19904 del 21/11/2003, ferma restando la facoltà dei comuni di estenderlo anche ad altre categorie di edifici.

La metodologia, basata su metodi semi-quantitativi, consente di stimare la risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di Amplificazione “Fa” e porta ad individuare l'eventuale presenza di aree in cui la normativa nazionale risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale (Fa calcolato > Fa di soglia comunale fornito dal Politecnico di Milano). Per queste aree si dovrà procedere alle indagini ed agli approfondimenti di terzo livello o, in alternativa, utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore (da suolo B, a suolo C, a suolo D; da suolo E, a suolo D).

Per le aree a pericolosità sismica locale caratterizzata da effetti di instabilità, cedimenti e/o liquefazioni (zone Z1 e Z2), non è prevista l'applicazione degli studi di secondo livello, ma il passaggio diretto a quelli di terzo livello.

Il terzo livello comporta la definizione degli effetti di amplificazione tramite indagini ed analisi più approfondite e, in zona sismica 4, si applica nella fase progettuale

- sulle aree Z3 e Z4, quando, a seguito dell’applicazione del secondo livello, si dimostra l’inadeguatezza della normativa sismica nazionale;

- sulle aree Z1, Z2, per edifici strategici e rilevanti di cui al D.D.U.O. n. 19904 del 21/11/2003.

Relativamente al territorio comunale di Cirimido, in accordo con il responsabile del procedimento e con l'estensore del Piano di Governo del Territorio, gli eventuali approfondimenti di secondo livello sono stati rimandati a successivi interventi pianificatori, non essendo allo stato previste localizzazioni di edifici strategici e rilevanti, così come individuati dal D.D.U.O. n. 19904 del 21/11/2003.

CARTA DEI VINCOLI

(All. 3A/3B  -  Scala 1 : 2000)

Nell’elaborato, redatto sulla stessa base aerofotogrammetrica in scala 1:2000 utilizzata per il P.G.T., sono rappresentate le limitazioni d'uso del territorio derivanti dalle normative vigenti ed in particolare:

- aree di salvaguardia della captazioni ad uso idropotabile, ai sensi dell'art. 94 del D. L. 152/2006, distinte in “zona di rispetto” (criterio geometrico: raggio 200 m) e “zona di tutela assoluta”.

Relativamente alle "zone di tutela assoluta", adibite esclusivamente alla captazione ed alle infrastrutture di servizio, in cartografia sono stati riportati sia i perimetri definiti, come da normativa, da un cerchio di raggio pari a 10 m, sia i perimetro dei comparti effettivamente protetti con apposita recinzione. La solo parziale coincidenza tra i due, dettata da limitazioni di ordine logistico (presenza di infrastrutture) e catastale, non appare pregiudizievole delle funzioni di salvaguardia ad esse ascritta.

CARTA DI SINTESI

(All. 4  -  Scala 1 : 5000)

Nell'elaborato cartografico sono state individuate le aree omogenee dal punto di vista della pericolosità, sulla base degli elementi di analisi precedentemente raccolti.

In particolare, sono state delimitate:

- le aree a pericolosità potenziale, legata alla possibile mobilizzazione delle coltri superficiali di depositi sciolti, su pendii ad acclività superiore ai 20°;

- l’area morenica contraddistinta localmente da pendenza superiore a 5°;

- le aree interessate da solchi di erosione relitti;

- le aree interessate da interventi di escavazione relitti;

- le aree interessate da accumuli di materiali di riporto.

Sono stati inoltre individuati:

- i pozzi ad uso potabile;

- i pozzi ad uso irriguo;

- la fossa di dispersione delle acque di sfioro derivanti dalle porzioni di territorio comunale ancora servite da fognatura di tipo misto.

Per quanto concerne la definizione degli aspetti geologico-tecnici (caratteristiche geotecniche ed idrogeologiche del suolo e del primo sottosuolo), in cartografia è stata riportata la posizione degli ambiti investigati in occasione di campagne d’indagine realizzate in periodo antecedente al presente studio, sia per conto dell’Amministrazione comunale che di soggetti privati (vedi diagrammi allegati).

Relativamente alla situazione del dissesto idrogeologico compendiata nel S.I.T. della Regione Lombardia e nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di COMO (Tav. A1c) si osserva che nell'ambito del territorio comunale di Cirimido non è segnalata la presenza di fenomeni franosi censiti.

CARTA DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO

(All. 5A/5B - Scala 1:2000; All. 6 - Scala 1:10000)

Sulla base degli elementi illustrati nella cartografia analitica e di sintesi, si è proceduto alla suddivisione del territorio comunale in classi di fattibilità geologica.

L’elaborato è stato redatto sulla stessa base aerofotogrammetrica in scala 1:2000 utilizzata per il P.G.T. e quindi riprodotto anche in scala 1:10000 (Carta Tecnica Regionale).

Per quanto riguarda i principali fattori considerati nella zonizzazione, si osserva quanto segue.

Caratteristiche geotecniche

Le caratteristiche geotecniche dei terreni presenti nell'area in esame sono contraddistinte da un’elevata eterogeneità, condizionata dell’estrema variabilità laterale dello spessore delle coltri superficiali a bassa consistenza.

Queste ultime presentano generalmente spessori variabili da 3 a 6 m, sia in corrispondenza dei dossi morenici, sia nell’ambito delle piane fluvioglaciali.

Acclività

Il territorio è contraddistinto generalmente da morfologie blande, con la presenza di estesi settori subpianeggianti.

Acclività più accentuate, anche se comunque generalmente modeste, si registrano lungo i fianchi dei principali dossi morenici.

Processi geomorfici

Gli unici elementi di rischio potenziale sono connessi alla dinamica delle acque di dilavamento, in corrispondenza di solchi di erosione relitti ed alla stabilità dei fianchi delle incisioni che li delimitano.

Vulnerabilità idrogeologica

Non rappresenta un particolare elemento discriminatorio, risultando relativamente bassa su tutto il territorio per l’acquifero principale (“Acquifero sotto il Ceppo”) sfruttato per scopi idropotabili. Una vulnerabilità più elevata caratterizza le piccole falde sospese, localmente ospitate negli orizzonti più permeabili delle coltri di depositi continentali sciolti, comunque generalmente livellate a profondità superiori ai 5 m dal piano campagna.

In considerazione di quanto sin qui esposto ed in accordo con i criteri fissati dalla Regione Lombardia (D.G.R. n. 8/1566 del 22 dicembre 2005), la zonizzazione del territorio comunale di Cirimido è stata definita sulla base di tre classi di fattibilità, le cui normative d'uso sono esposte nelle allegate “Norme geologiche di Piano”.

FONTI DI DOCUMENTAZIONE

bibliografica

- RIVA A., 1957 - "Gli anfiteatri morenici a sud del Lario e le pianure diluviali tra Adda e Olona" -  Atti Ist. Geol. Univa. Pavia, v.VII

- GAETANI P., PELOSO G. & ROSSETTI R., 1971 - "Lacustrine Climatology"

- DESIO A., 1973 - "Geologia dell'Italia" - Ed. Utet

- BELLONI S., 1975 - "Il clima delle province di Como e di Varese in relazione allo studio dei dissesti idrogeologici" - CNR, Fondaz. per i problemi montani dell'arco alpino

- MINISTERO LL. PP. Servizio Idrografico, 1981 - "Idrografia e idrologia del Po"

- OROMBELLI G., 1983 - "I depositi wurmiani del Comasco" - Geogr. Fis. Din. Quat. 6

- BERETTA G.P., DENTI E., FRANCANI V., SALA P., 1984 - "Lineamenti idrogeologici del settore sublacuale della Provincia di Como" - Acque Sotterranee n. 4/84

- GAETANI M. & PICCIO A., 1986 - "Atti del convegno sul tema Geologia lariana" - Mem. Soc. Geol. Ital., v. 32

- BERETTA G.P., 1986 - "Contributo per la carta idrogeologica della Lombardia" - Acque Sotterranee n. 4/86

- GELATI R., NAPOLITANO A., VALDISTURLI A., 1988 - "La Gonfolite Lombarda: stratigrafia e significato nell'evoluzione del margine sudalpino" – Riv. It. Paleont. Strat., v. 94, n. 2

- ERSAL – I suoli della Brianza comasca e lecchese

- S.I.T. – Regione Lombardia

- P.T.C.P. - Provincia di Como

cartografica

- S.I.T. – Regione Lombardia

- P.T.C.P. - Provincia di Como

- ERSAL – I suoli della Brianza comasca e lecchese

- CARTA GEOLOGICA D'ITALIA, 1937 - Foglio 32 Como - Scala 1:100.000

- RIVA A., 1957 - "Gli anfiteatri morenici a sud del Lario e le pianure diluviali tra Adda e Olona" -  Atti Ist. Geol. Univ. Pavia, v.VII - Scala 1:50.000

- SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE, 1989 - Carta geologica della Lombardia - Scala 1:250.000