Schede captazioni idropotabili

1 – DATI IDENTIFICATIVI

| N. riferimento e denominazione | 1 |
| --- | --- |
| Località | Via Strada di Mezzo |
| Comune | Cirimido |
| Provincia | Como |
| Sezione CTR | B5a3 |
| Coordinate chilometriche da CTR | Latitudine | 1 500 810 |
|  | Longitudine | 5 059 815 |
| Quota (m s.l.m.) | 279 |
| Profondità (m da p.c.) | 109 |

2 – DATI FISICI CARATTERISTICI DELL’OPERA

| Proprietario | Comune di Cirimido |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ditta esecutrice | Della Torre |  |  |  |
| Anno | 1976 |  |  |  |
| Stato |  |  |  |  |
| Attivo | X |  |  |  |
| Disuso |  |  |  |  |
| Cementato |  |  |  |  |
| Altro |  |  |  |  |
| Tipologia utilizzo | Potabile |  |  |  |
| Portata estratta (m3/a e lt/s) | 50.000 m3/a - 7.3 l/s (portata d’esercizio) |  |  |  |
| Schema di completamento |
| Tubazioni |
| Tubazione n. | Diametro mm | Da metri | A metri | Filtri | Da metri | A metri |
| 1 | 350 | 0 | 109 | 1 | 68 | 81 |
| Setti impermeabili |
| Tipo | Da metri | A metri |
| Cementazione | 0 | 6 |

3 – STRATIGRAFIA

0.00 2.50 terreno di coltura 2.50 10.00 ghiaia compatta 10.00 21.50 ghiaia e sabbia asciutta 21.50 22.50 conglomerato 22.50 27.00 argilla gialla con ghiaia 27.00 35.00 ghiaia compatta 35.00 60.00 ghiaia e sabbia compatta 60.00 62.00 ghiaia sciolta 62.00 75.00 ghiaia e sabbia grigia 75.00 77.00 ghiaia e sabbia marrone 77.00 81.00 ghiaia 81.00 90.00 ghiaia compatta 90.00 109.00 ghiaia compatta con sabbia limosa e argilla

4 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI

Dati collaudo (1976) Dati verifica (1982) Portata : 7 l/s Portata : 8 l/s Livello statico : 57.40 m Livello statico : 63.0 m Livello dinamico : 68.50 m Livello dinamico: 67.0 m

5 – IDROCHIMICA

ANTIGA spa – Rapporto di prova del 07/04/2008 - Parametri microbiologici: Escherichia coli 0 ufc/100ml; Enterococchi 0 ufc/100ml; Batteri coliformi a 37°C 0 ufc/100ml - Parametri chimici: Nitriti <0.03 mg/l; Nitrati 35.4 mg/l; Piombo <1.0 g/l; Cromo <5g/l; Nichel 11 g/l; Rame < 0.01 mg/l; Boro 0.03 mg/l; Antiparassitari totale <0.1 g/l; Tetracloroetilene e Tricloroetilene 4.2 g/l; Trialometani totali < 1.0 g/l. - Parametri indicatori: ph 8.0; Torbidità 1.08; Ferro 60 g/l; Alluminio 25 g/l; Manganese <5 g/l

6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

| Criteri di perimetrazione (area di rispetto) |
| --- |
| Geometrico | X | Temporale |  | Idrogeologico |  |
| Data del provvedimento di autorizzazione | 07/12/2001 (Decreto n. 30867) |

Vedi Allegato 3

1 – DATI IDENTIFICATIVI

| N. riferimento e denominazione | 2 |
| --- | --- |
| Località | Via della Pace |
| Comune | Cirimido |
| Provincia | Como |
| Sezione CTR | B5a2 |
| Coordinate chilometriche da CTR | Latitudine | 1 500 920 |
|  | Longitudine | 5 060 880 |
| Quota (m s.l.m.) | 291.0 |
| Profondità (m da p.c.) | 70 |

2 – DATI FISICI CARATTERISTICI DELL’OPERA

| Proprietario | Comune di Cirimido |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ditta esecutrice |  |  |  |  |
| Anno | Inizio secolo (successivo ritubaggio) |  |  |  |
| Stato |  |  |  |  |
| Attivo | X |  |  |  |
| Disuso |  |  |  |  |
| Cementato |  |  |  |  |
| Altro |  |  |  |  |
| Tipologia utilizzo | Potabile |  |  |  |
| Portata estratta (m3/a e l/s) | 0 m3/a - 4 l/s (portata d’esercizio) |  |  |  |
| Schema di completamento |
| Tubazioni |
| Tubazione n. | Diametro mm | Da metri | A metri | Filtri | Da metri | A metri |
| 1 | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | Ritubato 300 |  |  |  |  |  |
| Setti impermeabili |
| Tipo | Da metri | A metri |
| Cementazione |  |  |

3 – STRATIGRAFIA

(ricostruzione schematica) 0,00 2.00 terreno di coltura 2.00 15.00 ghiaia e sabbia argillosa nocciola 15.00 60.00 ghiaia e sabbia con livelli conglomeratici 60.00 70.00 ghiaia e sabbia sciolta

4 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI

Dati verifica (anni ‘70) Dati verifica (1987) Portata : 15 l/s (?) Portata : 4 l/s Livello statico : 55 m Livello statico : 62.00 m Livello dinamico : Livello dinamico :

5 – IDROCHIMICA

6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

| Criteri di perimetrazione (area di rispetto) |
| --- |
| Geometrico | X | Temporale |  | Idrogeologico |  |
| Data del provvedimento di autorizzazione | 07/12/2001 (Decreto n. 30867) |

Vedi Allegato 3

1 – DATI IDENTIFICATIVI

| N. riferimento e denominazione | 3 |
| --- | --- |
| Località | Via Piave |
| Comune | Cirimido |
| Provincia | Como |
| Sezione CTR | B5a2 |
| Coordinate chilometriche da CTR | Latitudine | 1 500 850 |
|  | Longitudine | 5 061 375 |
| Quota (m s.l.m.) | 304 |
| Profondità (m da p.c.) | 108 (tubato fino a 101) |

2 – DATI FISICI CARATTERISTICI DELL’OPERA

| Proprietario | Comune di Cirimido |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ditta esecutrice | Idromilan |  |  |  |
| Anno | 1987 |  |  |  |
| Stato |  |  |  |  |
| Attivo | X |  |  |  |
| Disuso |  |  |  |  |
| Cementato |  |  |  |  |
| Altro |  |  |  |  |
| Tipologia utilizzo | Potabile |  |  |  |
| Portata estratta (m3/a e l/s) | 350.000 m3/a - 15 l/s (portata d’esercizio) |  |  |  |
| Schema di completamento |
| Tubazioni |
| Tubazione n. | Diametro mm | Da metri | A metri | Filtri | Da metri | A metri |
| 1 | 350 | 0 | 100 | 1 | 75 | 93 |
| Setti impermeabili: da -12 a – 17 m; da -56.8 a -61.8 m |
| Tipo | Da metri | A metri |
| Cementazione |  |  |

3 – STRATIGRAFIA

0,00 4.00 terreno di coltura e argilla rossa 4.00 12.00 ghiaia e sabbia argillosa nocciola 12.00 14.50 conglomerato poco cementato 14.50 17.40 conglomerato compatto 17.40 30.00 ghiaia e sabbia con livelli cementati 30.00 39.50 ghiaia e sabbia con tracce di limo 39.50 60.50 sabbia e ghaia 60.50 65.00 ghiaia compatta con sabbia e ciottoli 65.00 91.50 ghiaia e sabbia sciolta 91.50 95.00 arenaria e conglomerato 95.00 98.00 sabbia e ghiaia con livelli cementati 98.00 108.00 ghiaia e ciottoli in matrice limosa

4 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI

Dati collaudo (1987) Dati verifica (luglio 2007) Portata : 15 l/s Portata : 15 l/s Livello statico : 68.9 m Livello statico : 71.8 m Livello dinamico : 71.2 m Livello dinamico : -

5 – IDROCHIMICA

ANTIGA spa – Rapporto di prova del 09/09/2008 - Parametri microbiologici: Escherichia coli 0 ufc/100ml; Enterococchi 0 ufc/100ml; Batteri coliformi a 37°C 0 ufc/100ml - Parametri chimici: Nitriti <0.1 mg/l; Nitrati 32.4 mg/l; Piombo 2.0 g/l; Cromo <5g/l; Nichel <5 g/l; Rame < 0.01 mg/l; Boro 0.01 mg/l; Antiparassitari totale <0.1 g/l; Tetracloroetilene e Tricloroetilene 1.0 g/l; Trialometani totali < 1.0 g/l. - Parametri indicatori: ph 7.9; Torbidità 1.02; Ferro 30 g/l; Alluminio 24 g/l; Manganese <5 g/l

6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

| Criteri di perimetrazione (area di rispetto) |
| --- |
| Geometrico | X | Temporale |  | Idrogeologico |  |
| Data del provvedimento di autorizzazione | 07/12/2001 (Decreto n. 30867) |

Vedi Allegato 3