| AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE A R n.1 |
| --- |
| Localizzazione : Viale Rimembranze |
| INQUADRAMENTO TERRITORIALE |
| L’ambito è localizzato nella zona nord est del territorio comunale e si configura come ambito di riqualificazione di un'area produttiva par la quale si prevede la rilocazione delle attività insediate. Mappali:131, 809, 1227, 1229, 1230, 1672, 1675, 2039, 2590 e 2591 |
| OBIETTIVI |
| realizzazione ampliamento area posteggio a servizio del Municipio realizzazione di collegamento ciclopedonale dell'area del Municipio con viale Rimembranze rilocalizzare le attività produttive inserite nel tessuto residenziale |
| INDICI E PARAMETRI EDILIZI |
| S.t. Superficie territoriale | mq. | 4.430 |  |  |
| I.s. Indice di sfruttamento | mq/mq | 0,30 |  |  |
| S.l.p. Superficie lorda di pavimento | mq. | 1.329 |  | S.t. X I.s. |
| Abitanti teorici insediabili | n. | 27 |  | S.l.p./50 |
| S.c. Superficie Coperta | mq. | 886 |  | 20 % S.t. |
| S.o. Superficie occupabile | mq | 3544 |  | 80 % S.t. |
| N.max. Piani | n° | 3 |  |  |
| Altezza massima fabbricati | mt. | 9.00 |  |  |
| Distanza dai confini | mt. | 5,00 |  |  |
| Distanza dai fabbricati | mt. | 10,00 |  |  |
| Distanza dalle strade | mt. | 8,00 |  |  |
| Note: l'intervento è subordinato alla stipula di convenzione ai sensi dell'art. 46 della L.R. 12/2005 |
| INDICI AMBIENTALI E QUALITATIVI - compensazioni |
| S.p. Superficie permeabile | mq | 886 |  | 20 % S.t. |
| Aree per servizi interne Aree per Aree interne all'ambito in cessione | mq. | 850 |  |  |
| Dotazione servizi per abitante | mq/ab | 31,48 |  |  |
| Aree a parcheggio pubblico minime | mq. | 600 |  |  |
| Posti auto a parcheggio pertinenziale esterni alle recinzioni | n. | 1 per unità |  |  |
| Piantumazione alberi alto fusto | n. | 55 |  | 1/80 mq St. |
| Note: almeno il 50% della piantumazione deve essere localizzata nel posteggio pubblico e lungo il percorso ciclopedonale (essenze: liquidambar, tiglio, acero, populos italica, celtis australis) |
| DESCRIZIONE DEI SERVIZI |
| La dotazione di servizi in cessione gratuita da reperirsi per l’Ambito è la seguente : |
| parcheggi pubblici a servizio del palazzo del Municipio |
| formazione di un collegamento ciclopedonale da via Battisti al viale Rimembranze |
| SUPERFICI DESTINATE A SERVIZI |
| Parcheggi pubblici e verde | mq. | 600 |  |
| Area per piste ciclo-pedonali di progetto | mq. | 250 |  |
| MITIGAZIONE AMBIENTALE |
| Aree a verde di rispetto e tutela non edificabile | mq. | 886 | 20% S.t. |
| CRITICITA’ AMBIENTALI |
| FATTIBILITA’ GEOLOGICA | L’Ambito è interessato dalle seguenti classi di fattibilità geologica: -CLASSE 1 – FATTIBILITA’ senza particolari limitazioni ZONA Z4a di PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE |
| SENSIBILITA’ PAESISTICA | L’Ambito è interessato dalle seguenti classi di sensibilità paesistica : CLASSE DI SENSIBILITA’ BASSO |
| NQUADRAMENTO ACUSTICO | L’Ambito è interessato dalle seguenti classi di sensibilità acustica : CLASSE III |
| RETI TECNOLOGICHE | Per l’approvvigionamento H2O,GAS,ENEL,TELECOM,etc., dei nuovi edifici potrà essere utilizzata la rete infrastrutturale esistente |
| PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE |
| 1) L’edificazione è soggetta, oltre alle urbanizzazioni primarie, alla realizzazione delle seguenti |
| opere: ampliamento posteggio municipio e formazione collegamento ciclopednale viale rimembranze via Battisti 2) Il progetto dovrà prevedere l'area drenante di 886 mq possibilmente accorpata in un'unica porzione cercando la formazione di un'area giardino. 3)L'ambito dovrà essere sottoposto preliminarmente ad un piano di indagine ambientale finalizzato a verificare la salubrità del suolo, in conformità al punto 3,2,1 del Regolamento Locale d'Igiene della Regione Lombardia. 4) La porzione di ambito ricadente all'interno della fascia di rispetto del pozzo di via Pace, qualora l'intervento sia realizzato prima della dismissione dello stesso in corso di svolgimento, dovrà rispettare quanto previsto dal D.Lvo 152/2006 in materia di salvaguardia delle opere di captazione. |
| STRATEGIE |
| L’Ambito di riqualificazione, già previsto dal PRG come comparto produttivo esistente, risponde all’obbiettivo generale di riqualificazione e riutilizzo di un’area già urbanizzata in cui è presente una funzione che potenzialmente potrebbe creare conflitti con il tessuto residenziale con cui si trova in stretta relazione. La riqualificazione urbana si pone anche l’obbiettivo del reperimento di parcheggi al servizio del Municipio, dell'ufficio postale della farmacia e dell'ambulatorio comunale |