| AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE A R n.2 |
| --- |
| Localizzazione : Via Vittorio Veneto / via Grandi |
| INQUADRAMENTO TERRITORIALE |
| L’ambito è localizzato nella zona nord est del territorio comunale e si configura come ambito di riqualificazione di un'area dismessa. Mappali: 339, 340, 794, 1572 1748, 793 e 234 |
| OBIETTIVI |
| riqualificazione di un comparto produttivo dismesso realizzazione di una strada di collegamento tra via Vittorio Veneto e via Grandi |
| INDICI E PARAMETRI EDILIZI |
| S.t. Superficie territoriale | mq. | 5.813 |  |  |
| I.s. Indice di sfruttamento | mq/mq | 0,30 |  |  |
| S.l.p. Superficie lorda di pavimento | mq. | 1.744 |  | S.t. X I.s. |
| Abitanti insediabili teorici | n. | 35 |  | S.l.p./50 |
| S.c. Superficie Coperta | mq. | 1.163 |  | 20% St. |
| S.o. Superficie occupabile | mq. | 4650 |  | 80% St. |
| N. max. Piani | n° | 3 |  |  |
| Altezza massima fabbricati | mt. | 9.00 |  |  |
| Distanza dai confini | mt. | 5,00 |  |  |
| Distanza dai fabbricati | mt. | 10,00 |  |  |
| Distanza dalle strade | mt. | 8,00 |  |  |
| Note:l'intervento è subordinato alla stipula di convenzione ai sensi dell'art. 46 della L.R. 12/2005 |
| INDICI AMBIENTALI E QUALITATIVI (compensazioni) |
| S.p. Superficie permeabile | mq. | 1162 |  | 20 % S.t. |
| Aree per servizi interne all’Ambito | mq. | 1100 |  |  |
| Dotazione servizi per abitante | mq/ab | 31,40 |  |  |
| Posti auto a parcheggio pertinenziale esterni alle recinzioni | n. | 1 per unità |  |  |
| Piantumazioni alberi alto fusto | n° | 72 |  | 1/80mq.St |
| Note: la piantumazione deve essere localizzata lungo il nuovo tratto di strada con filari a passo di ml 5.00 (essenze: liquidambar, tiglio, acero, populos italica, celtis australis) |
| DESCRIZIONE DEI SERVIZI |
| strada di collegamento tra la via Vittorio Veneto e via Grandi |
| SUPERFICI DESTINATE A SERVIZI |
| Area per la viabilità in progetto | mq. | 1100 |  |
| Note: sezione nuova strada di ml 11,00 formata come da sezione stradale tipo individuata nella tavola PS 03 |
| MITIGAZIONE AMBIENTALE (mitigazioni) |
| Aree a verde di rispetto e tutela non edificabile | Mq | 1162 |  |
| CRITICITA’ AMBIENTALI |
| FATTIBILITA’ GEOLOGICA | L’Ambito è interessato dalle seguenti classi di fattibilità geologica: -CLASSE 1 – FATTIBILITA’ senza particolari limitazioni ZONA Z4a di PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE |
| SENSIBILITA’ PAESISTICA | L’Ambito è interessato dalle seguenti classi di sensibilità paesistica : CLASSE DI SENSIBILITA’ BASSA |
| INQUADRAMENTO ACUSTICO | L’Ambito è interessato dalle seguenti classi di sensibilità acustica : CLASSI III e IV |
| RETI TECNOLOGICHE | Per l’approvvigionamento H2O,GAS,ENEL,TELECOM,etc., dei nuovi edifici potrà essere utilizzata la rete infrastrutturale esistente |
| PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE |
| 1) L'area verde filtrante non edificabile nel limite del possibile deve essere accorpata in unico lotto per la formazione di un'area a giardino 2) L'ambito dovrà essere sottoposto preliminarmente ad un piano di indagine ambientale finalizzato a verificare la salubrità del suolo, in conformità al punto 3,2,1 del Regolamento Locale d'Igiene della Regione Lombardia |
| STRATEGIE |
| L’Ambito di riqualificazione, già previsto dal PRG come comparto produttivo esistente, risponde all’obbiettivo generale di riqualificazione e riutilizzo di un’area dismessa già urbanizzata che potrebbe essere causa di conflitti con il tessuto consolidato residenziale con cui è direttamente in contatto. La riqualificazione urbana si pone anche l’obbiettivo della creazione di un collegamento tra la via Grandi e viale Vittorio Veneto, creando in tal modo un percorso alternativo per l'attraversamento del territorio comunale in direzione est-ovest, evitando il centro storico. |