| AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE A R n.3 |
| --- |
| Localizzazione : Via Roma |
| INQUADRAMENTO TERRITORIALE |
| L’ambito è localizzato nella zona centro nord territorio comunale nelle immediate vicinanze del centro di antica formazione e si configura come ambito di riqualificazione per creare un'area di servizio per il denso tessuto storico. Mappali: 4, 7, 1973 e 2843 |
| OBIETTIVI |
| AMBITO STRATEGICO DI RIQUALIFICAZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO CON EDIFICAZIONE MOLTO DENSA |
| INDICI E PARAMETRI EDILIZI |
| S.t. Superficie Territoriale | mq. | 2.377 |  |  |
| S.f. Superficie fondiaria | mq. | 1877 |  |  |
| I.s. Indice di sfruttamento | mq/mq | 0,30 |  |  |
| S.l.p. Superficie lorda di pavimento | mq. | 713 |  | S.t. X I.s. |
| Abitanti insediabili teorici | n. | 14 |  | S.l.p./50 |
| S.c. Superficie Coperta | mq. | 475 |  | 20 % St. |
| S.o. Superficie occupabile | mq. | 1500 |  | 80% S.f. |
| N.max. Piani | n° | 3 |  |  |
| Altezza massima fabbricati | mt. | 9.00 |  |  |
| Distanza dai confini | mt. | 5,00 |  |  |
| Distanza dai fabbricati | mt. | 10,00 |  |  |
| Distanza dalle strade | mt. | 8,00 |  |  |
| Note:l'intervento è subordinato alla stipula di convenzione ai sensi dell'art. 46 della L.R. 12/2005 |
| INDICI AMBIENTALI E QUALITATIVI (compensazioni) |
| S.p. Superficie permeabile | mq | 375 |  | 20 % S.f. |
| Aree per servizi interne all’Ambito | mq. | 500 |  |  |
| Dotazione servizi per abitante | mq/ab | 36 |  |  |
| Posti auto a parcheggio pertinenziale esterni alle recinzioni | n. | 1 per unità |  |  |
| Piantumazioni alberi alto fusto | n° | 23 |  | 1/80mq.S.f. |
| Note: almeno il 50% della piantumazione deve essere concentrata lungo il confine con l'area pubblica da cedere |
| DESCRIZIONE DEI SERVIZI |
| La dotazione di servizi da reperirsi per l’Ambito è la seguente : |
| Cessione area di mq 500 ai mappali n. 7, 1973, 2843, 4 individuata nella tavola PS 01 al n. 31 |
| SUPERFICI DESTINATE A SERVIZI |
| Area per parcheggi pubblici e verde | mq. | 500 |  |
| MITIGAZIONE AMBIENTALE (mitigazioni) |
| Aree a verde di rispetto e tutela non edificabile | mq. | 375 |  |
| CRITICITA’ AMBIENTALI |
| FATTIBILITA’ GEOLOGICA | L’Ambito è interessato dalle seguenti classi di fattibilità geologica: -CLASSE 1 – FATTIBILITA’ senza particolari limitazioni ZONA Z4a di PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE |
| SENSIBILITA’ PAESISTICA | L’Ambito è interessato dalle seguenti classi di sensibilità paesistica : CLASSE DI SENSIBILITA’ BASSA |
| INQUADRAMENTO ACUSTICO | L’Ambito è interessato dalle seguenti classi di sensibilità acustica : CLASSE II |
| RETI TECNOLOGICHE | Per l’approvvigionamento H2O,GAS,ENEL,TELECOM,etc., dei nuovi edifici potrà essere utilizzata la rete infrastrutturale esistente |
| PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE |
| 1) Il progetto dovrà prevedere un'edificazione in sintonia dal punto di vista tipologico con il tessuto di antica formazione circostante, è per tanto vietata l'edificazione con tipologia a schiera. 2) I perimetri delle aree di concentrazione residenziale non si considerano vincolanti, ovvero la loro posizione potrà essere rivista alla luce di un approfondimento progettuale che non modificando dal punto di vista quantitativo ed ambientale le aree in cessione, le consideri ulteriormente migliorative ai fini del pubblico vantaggio. 3) La porzione di ambito ricadente all'interno della fascia di rispetto del pozzo di via Pace, qualora l'intervento sia realizzato prima della dismissione dello stesso in corso di svolgimento, dovrà rispettare quanto previsto dal D.Lvo 152/2006 in materia di salvaguardia delle opere di captazione. 4) Il piano dovrà verficare la possibilità di realizzare un collegamento pedonale tra l'area prevista in cessione per la realizzazione di un posteggio e via IV Novembre. |
| STRATEGIE |
| L’Ambito di riqualificazione, interessa un'area rimasta inedificata nelle immediate vicinanze del tessuto storico, l'edificazione del comparto deve essere l'occasione per acquisire gli spazi necessari per la realizzazione di un'area a servizio (posteggio e verde) del nucleo storico. |