| AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE A T n.1 |
| --- |
| Localizzazione : via Monte Grappa / via Grandi |
| INQUADRAMENTO TERRITORIALE |
| L’ambito è localizzato in parte nella zona nord ovest del territorio comunale e si configura come un'area di cucitura del tessuto consolidato mentre nella zona est si individua l'area prevista in cessione. Mappali:1238a, 1238b, 346 |
| OBIETTIVI |
| Acquisizione di un'area strategica per realizzare delle infrastrutture da utilizzare durante le manifestazioni che generalmente vengono svolte sul territorio |
| INDICI E PARAMETRI EDILIZI |
| S.t. Superficie Territoriale | mq. | 2.729 |  |  |
| S.f. Superficie Fondiaria | mq. | 1594 |  |  |
| I.s. Indice di Sfruttamento | mq/mq | 0,15 |  |  |
| S.l.p. Superficie lorda di pavimento | mq. | 409,35 |  | S.t. X I.s. |
| Abitanti teorici insediabili | n. | 8 |  | S.l.p./50 |
| S.c. Superficie Coperta | mq. | 409 |  | 20% S.t. |
| S.o. Superficie Occupabile | mq. | 797 |  | 50% S.f. |
| N.max. Piani | n° | 2 |  |  |
| Altezza massima fabbricati | mt. | 6,50 |  |  |
| Distanza dai confini | mt. | 5,00 |  |  |
| Distanza dai fabbricati | mt. | 10,00 |  |  |
| Distanza dalle strade | mt. | 8,00 |  |  |
| Note:l'intervento è subordinato alla stipula di convenzione ai sensi dell'art. 46 della L.R. 12/2005 |
| INDICI AMBIENTALI E QUALITATIVI (compensazioni) |
| S.p. Superficie Permeabile | mq. | 797 |  | 50 % S.f. |
| Aree per servizi interne all’Ambito | mq. | 1135 |  |  |
| Dotazione servizi per abitante | mq./ab | 142 |  |  |
| Posti auto a parcheggio pertinenziale esterni alle recinzioni | n. | 1 per unità |  |  |
| Piantumazioni alberi alto fusto | n° | 20 |  | 1/80mq.S.f. |
| DESCRIZIONE DEI SERVIZI |
| La dotazione di servizi da reperirsi per l’Ambito è la seguente : |
| Cessione area in via Grandi al mappale n. 346 ed individuata nella tavola PS 01 al n. 33 |
| SUPERFICI DESTINATE A SERVIZI |
| Parcheggi pubblici e verde | mq. | 1135 |  |
| MITIGAZIONE AMBIENTALE (mitigazioni) |
| Aree a verde di rispetto e tutela non edificabile | mq. | 797 | 50 % S.f. |
| CRITICITA’ AMBIENTALI |
| FATTIBILITA’ GEOLOGICA | L’Ambito è interessato dalle seguenti classi di fattibilità geologica: -CLASSE 1 – FATTIBILITA’ senza particolari limitazioni ZONA Z4a di PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE |
| SENSIBILITA’ PAESISTICA | L’Ambito è interessato dalle seguenti classi di sensibilità paesistica : CLASSE DI SENSIBILITA’ BASSA |
| INQUADRAMENTO ACUSTICO | L’Ambito è interessato dalle seguenti classi di sensibilità acustica : CLASSE III |
| RETI TECNOLOGICHE | Per l’approvvigionamento H2O,GAS,ENEL,TELECOM,etc., dei nuovi edifici potrà essere utilizzata la rete infrastrutturale esistente |
| PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE |
| L’edificazione dovrà avvenire in armonia con le tipologie mono/bifamigliari esistenti nell'intorno escludendo la tipologia a schiera. |
| STRATEGIE |
| L’Ambito di trasformazione, risponde all’obbiettivo generale di acquisizione di un'area strategica per la realizzazione di infrastrutture al servizio delle manifestazioni che vengono organizzate sul territorio. |