| Tipologia Intervento: manutenzione straordinaria ai sentieri, finalità antincendio |  |  |
| --- | --- | --- |
| Finalità: Manutenzione straordinaria per migliorare le condizioni di accessibilità lungo sentieri già esistenti in attraversamento di aree boscate particolarmente soggette a rischio, con funzioni anche di vie di fuga, comprendente: Ripulitura dello strato arboreo ed arbustivo che impedisca un’agevole penetrazione in bosco; Parziale sistemazione del fondo e ripristino delle condizioni di percorribilità veloce; Formazione di cunettoni trasversali in pietrame e malta e posa di deviatori trasversali per il controllo dei deflussi idrici superficiali; Realizzazione di piccole opere di regimazione idraulica superficiale. |  |  |
| Localizzazione: Sentiero n. 1 – “La dorsale” Lunghezza ml. 6300 circa Il sentiero attraversa trasversalmente un estesa zona del parco, collegando la loc. Camerlata in comune di Como con la località Costa in comune di San fermo della Battaglia. Il sentiero attraversa aree soggette a frequenti incendi (Baradello, Monte Caprino, Pianvalle), per questo la realizzazione d’interventi di pulizia dello strato arbustivo riveste una notevole importanza. In corrispondenza degli speroni si dipartono piccoli sentieri da recuperare come viali tagliafuoco. |  |  |
| Descrizione interventi: Lungo il tracciato principale carrabile nel tratto tra Camerlata e Rondineto, procedere alla rimozione dei rovi, presenti lungo il tracciato ed in corrispondenza degli impluvi, taglio e trasporto bordo strada di tutto il materiale secco e morto presente per una fascia di almeno 10 m da ambo i lati nelle zone solo pedonali e 15 m nelle zone transitabili con automezzi, e procedere all’eliminazione tramite abbruciamento controllato. Il materiale legnoso di diametro maggiore di 10 cm andrà accatastato bordo strada a disposizione delle proprietà. Il presenza di piante che producono “effetto tunnel” tagliare anche piante vive che verranno contrassegnate a cura dell’Ufficio Tecnico. In corrispondenza degli espluvi presenza di sottobosco erbaceo, tagliare per una fascia non inferiore ai 10 m. |
| Riepilogo interventi: |  |  |  |
|  | U.M. | quantità | Costo unitario €/mq. | Costo totale € | Note |
| - Decespugliamento aree poco invase da rovi | mq | 18000 | 1,5 | 27.000,00 | Da ripetersi tutti gli anni nelle aree con rischio d’incendio classe 1 |
| - Decespugliamento aree molto invase da rovi | mq | 3750 | 2,5 | 9.375,00 |  |
| - Ripristino viabilità pedonale con funzione AIB | ml | 2500 | 7.5 | 18.750,00 |  |
| - Manutenzione rete stradale di servizio AIB | Vedasi scheda P.I.F. n. 6 | 75.000,00 |  |
| - Predisposizione piazzola vasca AIB | Cad |  |  |  |  |
| Priorità: | ELEVATA |  | Note: |  |
| Periodicità intervento: | ANNUALE |  | Questi interventi andranno eseguiti annualmente, nel primo anno saranno più impegnativi per il maggior quantitativo di materiale morto d asportare. Su questo tratto risulta necessario garantire solo il contenimento dei ricacci di rovo. |
| Periodo intervento: | autunno – inverno |  |  |
| Responsabile: | Uff. Tecnico del Parco |  |  |
| Gruppi incaricati: |  |  |  |  |