| Tipologia Intervento: manutenzione straordinaria ai sentieri, finalità antincendio |  |  |
| --- | --- | --- |
| Finalità: Manutenzione straordinaria per migliorare le condizioni di percorribilità delle strade forestali esistenti in attraversamento di aree boscate particolarmente soggette a rischio, con funzioni anche di vie di fuga, comprendente: Ripulitura dello strato arboreo ed arbustivo che impedisca un’agevole penetrazione in bosco; Parziale sistemazione del fondo e ripristino delle condizioni di percorribilità veloce; Formazione di cunettoni trasversali in pietrame e malta e posa di deviatori trasversali per il controllo dei deflussi idrici superficiali; Realizzazione di piccole opere di regimazione idraulica superficiale. |  |  |
| Localizzazione: Strada agro silvo pastorale n. 1 e n. 2 corrispondenti al sentiero 5 a e 5b Lunghezza ml. 1.980 LA strada agro silvo pastorale collega Albate conla Baita Monte goj e con la Villa salterio. Attraversa una zona con altro rischo d’incendio e con alto rischio d’interfaccia bosco – urbanizzo. Dal tracciato principale si dipartono piccoli sentieri da recuperare come fasce boscate tagliafuoco. |  |  |
| Descrizione interventi: Gli interventi saranno concentrati sui due tracciati principali, corrispondenti ai tracciati a.s.p n. 1 e n.2, intervenendo sulla sentieristica minore solo una volta completati gli interventi di ripulitura delle mulattiere. Dal punto di vista operativo si dovrà procedere alla rimozione dei rovi, presenti lungo il tracciato ed in corrispondenza degli impluvi, taglio e trasporto bordo strada di tutto il materiale secco e morto presente per una fascia di almeno 20 m da ambo i lati e procedere all’eliminazione tramite abbruciamento controllato. Il materiale legnoso di diametro maggiore di 10 cm andrà accatastato bordo strada a disposizione delle proprietà. Il presenza di piante che producono “effetto tunnel” tagliare anche piante vive che verranno contrassegnate a cura dell’Ufficio Tecnico. In corrispondenza degli espluvi presenza di sottobosco erbaceo, tagliare per una fascia non inferiore ai 10 m. |
| Riepilogo interventi: |  |  |  |
|  | U.M. | quantità | Costo unitario €/mq. | Costo totale € | Note |
| - Decespugliamento aree poco invase da rovi | mq | 18000 | 1,5 | 27.000,00 | Da ripetersi tutti gli anni nelle aree con rischio d’incendio classe 1 |
| - Decespugliamento aree molto invase da rovi | mq | 3750 | 2,5 | 9.375,00 |  |
| - Ripristino viabilità pedonale con funzione AIB | ml | 2500 | 7.5 | 18.750,00 |  |
| - Manutenzione rete stradale di servizio AIB | Vedasi scheda P.I.F. n. 6 | 75.000,00 |  |
| - Predisposizione piazzola vasca AIB | Cad |  |  |  |  |
| Priorità: | ELEVATA |  | Note: |  |
| Periodicità intervento: | ANNUALE |  | Questi interventi andranno eseguiti annualmente, nel primo anno saranno più impegnativi per il maggior quantitativo di materiale morto d asportare. Su questo tratto risulta necessario garantire solo il contenimento dei ricacci di rovo. |
| Periodo intervento: | autunno – inverno |  |  |
| Responsabile: | Uff. Tecnico del Parco |  |  |
| Gruppi incaricati: |  |  |  |  |