| Tipologia Intervento: manutenzione straordinari tracciato sentieristico Monte Carpino e realizzazione di fascia boscata parafuoco |  |  |
| --- | --- | --- |
| Finalità: assicurare un sicuro accesso ai boschi e migliorando le condizioni di percorribilità del sentiero esistente in attraversamento di aree boscate mediamente soggette a rischio, con funzioni di collegamento e anche di vie di fuga, comprendente: Ripulitura dello strato arbustivo che impedisca un’agevole penetrazione in bosco; Parziale sistemazione del fondo e ripristino delle condizioni di percorribilità veloce; |  |  |
| Localizzazione: Sentiero “Monte Caprino” in comune di Como. Questo sentiero pedonale si diparte anch’esso dalla chiesa di Sant’Euticchio e conduce, con un ripido tracciato, alla sommità del Monte Caprino dove si ricongiunge con il sentiero n.1 |  |  |
| Descrizione interventi: Il sentiero si snoda sul versante che dal Monte caprino scende ripidamente verso l’abitato di Como. Su questo versante non troviamo nessun strada transitabile con mezzi meccanici. L’unico accesso è garantito, oltre che da questo sentiero, dal limitrofo sentiero per la Croce di Sant’Euticchio. I boschi attraversati , a prevalenza di castagno, non so più utilizzati da decenni con una notevole presenza di necromassa e fitto sottobosco. La ripulitura del sottobosco e dalla necro massa presente ed il successivo trasporto in aree di accumulo idonee dovrà estendersi per almeno per una fascia di 10 m da ambo i lati nelle zone solo pedonali e 5 m nelle zone transitabili con automezzi, e procedere all’eliminazione tramite abbruciamento controllato. In considerazione della carenza di viabilità, il materiale legnoso di diametro maggiore di 10 cm andrà asportato o distrutto in loco. Dovranno essere mantenuti puliti e sgombri da rovi e materiale morto i sentieri secondari esistenti limitrofi al tracciato. |
| Riepilogo interventi: |  |  |  |
|  | U.M. | quantità | Costo unitario €/mq. | Costo totale € | Note |
| - Decespugliamento aree molto invase da rovi | mq | 3.000 | 3,0 | 15.000,00 |  |
| - Ripristino viabilità pedonale secondaria con funzione AIB | ml | 900 | 22.5 | 30.250,00 |  |
| Priorità: | DIFFERIBILE |  | Note: |  |
| Periodicità intervento: | TRIENNALE |  |  |
| Periodo intervento: | autunno – inverno |  |  |
| Responsabile: | Uff. Tecnico del Parco |  |  |
| Gruppi incaricati: |  |  |  |  |