1.1.1 SCAVI E MOVIMENTO TERRA

ATTIVITA' CONTEMPLATE

·	valutazione ambientale: vegetale, colturale, archeologico, urbano, geo morfologico

·	ispezioni ricerca sottosuolo	-

·	preparazione, delimitazione e sgombero area

·	esercizio impianti aggottamento

·	predisposizione paratie sostegno contro terra ed opere di carpenteria per la messa in opera

·	predisposizione, ancoraggio e posa di passerelle, parapetti e andatoie provvisorie

·	movimento macchine operatrici

·	deposito provvisorio materiali di scavo

·	carico e rimozione materiali di scavo

·	interventi con attrezzi manuali per regolarizzazione superficie di scavo e pulizia

Tutte le attività di scavo comportano la verifica preventiva da parte di un responsabile di area direttiva, l'organizzazione e la sorveglianza dei lavori da parte di responsabili di area gestionale; la squadra operativa tipo può comportare la presenza, anche concomitante di: capo squadra, carpentiere, operaio comune polivalente, operatori di macchina e mezzi di trasporto.

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

·	Art. 64 DPR 303/56

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	cadute dall'alto

·	seppellimento, sprofondamento

·	urti, colpi, impatti, compressioni

·	scivolamenti, cadute a livello

·	elettrici

·	rumore

·	caduta materiale dall'alto

·	annegamento (in presenza di corsi d'acqua o canalizzazioni)

·	investimento (da parte dei mezzi meccanici)

·	polveri, fibre (prodotti durante lo scavo)

·	infezioni da microrganismi (in ambienti insalubri)

1.1.1 SCAVI E MOVIMENTO TERRA

ATTIVITA' CONTEMPLATE

·	valutazione ambientale: vegetale, colturale, archeologico, urbano, geo morfologico

·	ispezioni ricerca sottosuolo	-

·	preparazione, delimitazione e sgombero area

·	esercizio impianti aggottamento

·	predisposizione paratie sostegno contro terra ed opere di carpenteria per la messa in opera

·	predisposizione, ancoraggio e posa di passerelle, parapetti e andatoie provvisorie

·	movimento macchine operatrici

·	deposito provvisorio materiali di scavo

·	carico e rimozione materiali di scavo

·	interventi con attrezzi manuali per regolarizzazione superficie di scavo e pulizia

Tutte le attività di scavo comportano la verifica preventiva da parte di un responsabile di area direttiva, l'organizzazione e la sorveglianza dei lavori da parte di responsabili di area gestionale; la squadra operativa tipo può comportare la presenza, anche concomitante di: capo squadra, carpentiere, operaio comune polivalente, operatori di macchina e mezzi di trasporto.

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

·	Art. 64 DPR 303/56

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	cadute dall'alto

·	seppellimento, sprofondamento

·	urti, colpi, impatti, compressioni

·	scivolamenti, cadute a livello

·	elettrici

·	rumore

·	caduta materiale dall'alto

·	annegamento (in presenza di corsi d'acqua o canalizzazioni)

·	investimento (da parte dei mezzi meccanici)

·	polveri, fibre (prodotti durante lo scavo)

·	infezioni da microrganismi (in ambienti insalubri)

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO 1.1 Luoghi, locali e posti di lavoro - Attività di cantiere

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO 1.1 Luoghi, locali e posti di lavoro - Attività di cantiere

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Qualunque lavoro di scavo deve essere preceduto da una analisi geotecnica del terreno che in relazione alle caratteristiche del lavoro dovrà portare a determinarne i Fattori di stabilità. Di tale perizia si deve Fare riferimento nel piano di sicurezza eventualmente redatto, O\C del caso; producendone la relazione in allegato.

Splateamento e sbancamento

A mano

·	negli scavi a mano le pareti devono avere una inclinazione tale da impedire franarnent

·	quando la parete del fronte di attacco supera metri 1,50 è vietato lo scalzamento manuale della base per provocare il franamento della parete

·	in tali casi è consigliabile procedere dall'alto verso il basso con sistema a gradini Con mezzi meccanici

·	le persone non devono sostare o transitare o comunque essere presenti nel campo di azione dell'escavatore, né alla base o sul ciglio del fronte di attacco

le persone non devono accedere al ciglio superiore del fronte di scavo: la zona pericolosa   sarà delimitata con barriere mobili o segnalata con opportuni cartelli

·	il ciglio superiore deve essere pulito e spianato

·	le pareti devono essere controllate per eliminare le irregolarità ed evitare eventuali distacchi di blocchi (disgaggio)

·	prima di accedere alla base della parete di scavo accertarsi del completamento dei lavori, armature comprese, quando previste

·	si deve sempre fare uso del casco di protezione

·	a scavo ultimato le barriere mobili sul ciglio superiore saranno sostituite con regolari parapetti atti ad impedire la caduta di persone e cose a fondo scavo

·	i mezzi meccanici non dovranno mai avvicinarsi al ciglio dello scavo

·	non devono essere effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimità del ciglio dello scavo

E' BUONA NORMA ARRETRARE CONVENIENTEMENTE I PARAPETTI AL FINE DI EVITARE SIA I DEPOSITI CHE IL TRANSITO DEI MEZZI MECCANICI.

Trincee

·	il pericolo è dovuto alla ristrettezza della sezione di scavo, per cui anche una piccola frana o distacco di un blocco possono provocare gravi infortuni. Perciò, quando lo scavo supera i metri 1,50 di profondità, le pareti verticali delle trincee devono essere convenientemente armate

·	le pareti inclinate devono avere pendenza di sicurezza

·	non armare pareti inclinate con sbadacchi orizzontali poiché i puntelli ed i traversi possono slittare verso l'alto, per effetto della spinta del terreno

·	l'attraversamento delle trincee e degli scavi in genere deve essere realizzato mediante passerelle larghe almeno cm. 60 se destinate al passaggio pedonale ed almeno cm. 120 se destinate al trasporto di materiale, munite sui due lati di parapetto con fasce fermapiede

Pozzi

·	anche relativamente ai pozzi, quando lo scavo supera i m.1,50, le pareti devono essere convenientemente armate

·	nei pozzi a carattere permanente il rivestimento (anelli metallici od in cemento armato, ecc.) può essere applicato direttamente sostituendo l'armatura, purché non siano lasciati spazi vuoti fra anelli e terreno

·	la bocca deve essere recintata con robusto parapetto e deve essere completamente chiusa durante le pause di lavoro

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Qualunque lavoro di scavo deve essere preceduto da una analisi geotecnica del terreno che in relazione alle caratteristiche del lavoro dovrà portare a determinarne i Fattori di stabilità. Di tale perizia si deve Fare riferimento nel piano di sicurezza eventualmente redatto, O\C del caso; producendone la relazione in allegato.

Splateamento e sbancamento

A mano

·	negli scavi a mano le pareti devono avere una inclinazione tale da impedire franarnent

·	quando la parete del fronte di attacco supera metri 1,50 è vietato lo scalzamento manuale della base per provocare il franamento della parete

·	in tali casi è consigliabile procedere dall'alto verso il basso con sistema a gradini Con mezzi meccanici

·	le persone non devono sostare o transitare o comunque essere presenti nel campo di azione dell'escavatore, né alla base o sul ciglio del fronte di attacco

le persone non devono accedere al ciglio superiore del fronte di scavo: la zona pericolosa   sarà delimitata con barriere mobili o segnalata con opportuni cartelli

·	il ciglio superiore deve essere pulito e spianato

·	le pareti devono essere controllate per eliminare le irregolarità ed evitare eventuali distacchi di blocchi (disgaggio)

·	prima di accedere alla base della parete di scavo accertarsi del completamento dei lavori, armature comprese, quando previste

·	si deve sempre fare uso del casco di protezione

·	a scavo ultimato le barriere mobili sul ciglio superiore saranno sostituite con regolari parapetti atti ad impedire la caduta di persone e cose a fondo scavo

·	i mezzi meccanici non dovranno mai avvicinarsi al ciglio dello scavo

·	non devono essere effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimità del ciglio dello scavo

E' BUONA NORMA ARRETRARE CONVENIENTEMENTE I PARAPETTI AL FINE DI EVITARE SIA I DEPOSITI CHE IL TRANSITO DEI MEZZI MECCANICI.

Trincee

·	il pericolo è dovuto alla ristrettezza della sezione di scavo, per cui anche una piccola frana o distacco di un blocco possono provocare gravi infortuni. Perciò, quando lo scavo supera i metri 1,50 di profondità, le pareti verticali delle trincee devono essere convenientemente armate

·	le pareti inclinate devono avere pendenza di sicurezza

·	non armare pareti inclinate con sbadacchi orizzontali poiché i puntelli ed i traversi possono slittare verso l'alto, per effetto della spinta del terreno

·	l'attraversamento delle trincee e degli scavi in genere deve essere realizzato mediante passerelle larghe almeno cm. 60 se destinate al passaggio pedonale ed almeno cm. 120 se destinate al trasporto di materiale, munite sui due lati di parapetto con fasce fermapiede

Pozzi

·	anche relativamente ai pozzi, quando lo scavo supera i m.1,50, le pareti devono essere convenientemente armate

·	nei pozzi a carattere permanente il rivestimento (anelli metallici od in cemento armato, ecc.) può essere applicato direttamente sostituendo l'armatura, purché non siano lasciati spazi vuoti fra anelli e terreno

·	la bocca deve essere recintata con robusto parapetto e deve essere completamente chiusa durante le pause di lavoro

·	si deve rigorosamente evitare ogni deposito di materiale nelle adiacenza della bocca del pozzo

·	per il trasporto in verticale dei materiali si devono impiegare contenitori appositi e ganci di sicurezza

·	per ('accesso devono essere utilizzate scale convenientemente disposte

·	è vietato salire e scendere utilizzando le funi degli apparecchi di sollevamento dei

materiali. Il trasporto di persone con mezzi meccanici può essere effettuato solo

utilizzando mezzi idonei, quali ad esempio le sedie sospese, dotate di cinghie di

trattenuta, purché gli organi di sospensione offrano adeguate garanzie

·	è indispensabile l'impiego del casco di protezione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	casco

·	guanti

·	protettore auricolare

·	calzature di sicurezza

·	maschere per la protezione delle vie respiratorie

·	indumenti ad alta visibilità

PROCEDURE DI EMERGENZA

·	franamenti delle pareti

·	nel caso di franamento delle pareti è necessario attuare le procedure di emergenza che       comprendono: l'evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la definizione della zona di influenza della frana, l'intervento eventuale delle squadre di soccorso interne eío esterne, la programmazione degli interventi tecnici necessari per rimettere in sicurezza lo scavo

·	allagamento dello scavo

·	nel caso di allagamento dello scavo dovuto a circostanze naturali o allo straripamento di corsi «acqua limitrofi o da infiltrazioni di condutture in pressione e necessario attuare le procedure di emergenza che comprendono l'evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la delimitazione dell'area "a rischio" anche di smottamenti conseguenti, l'intervento eventuale delle squadre di soccorso esterne e/o interne, l'attivazione immediata di idonei sistemi di deflusso delle acque. La ripresa dei lavori dovrà essere condizionata da una valutazione delle superfici di scavo e dalla messa in atto di procedure o sistemi protettivi per garantirne la stabilità.

·	si deve rigorosamente evitare ogni deposito di materiale nelle adiacenza della bocca del pozzo

·	per il trasporto in verticale dei materiali si devono impiegare contenitori appositi e ganci di sicurezza

·	per ('accesso devono essere utilizzate scale convenientemente disposte

·	è vietato salire e scendere utilizzando le funi degli apparecchi di sollevamento dei

materiali. Il trasporto di persone con mezzi meccanici può essere effettuato solo

utilizzando mezzi idonei, quali ad esempio le sedie sospese, dotate di cinghie di

trattenuta, purché gli organi di sospensione offrano adeguate garanzie

·	è indispensabile l'impiego del casco di protezione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	casco

·	guanti

·	protettore auricolare

·	calzature di sicurezza

·	maschere per la protezione delle vie respiratorie

·	indumenti ad alta visibilità

PROCEDURE DI EMERGENZA

·	franamenti delle pareti

·	nel caso di franamento delle pareti è necessario attuare le procedure di emergenza che       comprendono: l'evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la definizione della zona di influenza della frana, l'intervento eventuale delle squadre di soccorso interne eío esterne, la programmazione degli interventi tecnici necessari per rimettere in sicurezza lo scavo

·	allagamento dello scavo

·	nel caso di allagamento dello scavo dovuto a circostanze naturali o allo straripamento di corsi «acqua limitrofi o da infiltrazioni di condutture in pressione e necessario attuare le procedure di emergenza che comprendono l'evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la delimitazione dell'area "a rischio" anche di smottamenti conseguenti, l'intervento eventuale delle squadre di soccorso esterne e/o interne, l'attivazione immediata di idonei sistemi di deflusso delle acque. La ripresa dei lavori dovrà essere condizionata da una valutazione delle superfici di scavo e dalla messa in atto di procedure o sistemi protettivi per garantirne la stabilità.