SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO 1.1 Luoghi, locali e posti di lavoro -Attività di cantiere

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO 1.1 Luoghi, locali e posti di lavoro -Attività di cantiere

1.1.2 FONDAZIONI

ATTIVITA' CONTEMPLATE

·	preparazione, delimitazione e sgombero area

·	tracciamenti

·	predisposizione letto d'appoggio

·	movimento macchine operatrici ed impianti di sollevamento

·	preparazione e posa casserature

·	approvvigionamento, lavorazione e posa ferro

·	getto calcestruzzo

·	sorveglianza e controllo della presa

·	disarmo delle casserature

·	ripristino viabilità e pulizia

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

01	cadute dall'alto (all'interno degli scavi)

02	seppellimento, sprofondamento

03	urti, colpi, impatti, compressioni

04	punture, tagli, abrasioni

05	  vibrazioni

06	scivolamenti, cadute a livello

09	elettrici

11                  rumore

12	cesoiamento, stritolamento

13	caduta materiale dall'alto

14	annegamento (in presenza di corsi d'acqua o canalizzazioni)

15	investimento (da parte dei mezzi meccanici)

16	movimentazione manuale dei carichi

31	polveri, fibre

35	getti, schizzi

52	allergeni

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE

VEDI LA SCHEDA CON L'ELENCO DEI RISCHI E LE PRINCIPALI MISURE Dl PREVENZIONE

1.1.2 FONDAZIONI

ATTIVITA' CONTEMPLATE

·	preparazione, delimitazione e sgombero area

·	tracciamenti

·	predisposizione letto d'appoggio

·	movimento macchine operatrici ed impianti di sollevamento

·	preparazione e posa casserature

·	approvvigionamento, lavorazione e posa ferro

·	getto calcestruzzo

·	sorveglianza e controllo della presa

·	disarmo delle casserature

·	ripristino viabilità e pulizia

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

01	cadute dall'alto (all'interno degli scavi)

02	seppellimento, sprofondamento

03	urti, colpi, impatti, compressioni

04	punture, tagli, abrasioni

05	  vibrazioni

06	scivolamenti, cadute a livello

09	elettrici

11                  rumore

12	cesoiamento, stritolamento

13	caduta materiale dall'alto

14	annegamento (in presenza di corsi d'acqua o canalizzazioni)

15	investimento (da parte dei mezzi meccanici)

16	movimentazione manuale dei carichi

31	polveri, fibre

35	getti, schizzi

52	allergeni

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE

VEDI LA SCHEDA CON L'ELENCO DEI RISCHI E LE PRINCIPALI MISURE Dl PREVENZIONE

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

·	verificare la scarpata di scavo prima di iniziare i lavori di fondazione in prossimità della medesima: pulire il bordo superiore dello scavo

·	usare scale a mano legate e che superino di almeno m. 1 il piano superiore di arrivo per l'accesso al fondo scavo

·	per li attraversamenti degli scavi aperti utilizzare passerelle provviste da ambo i lati di normali parapetti

·	non depositare materiale che ostacoli la normale circolare

·	fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi. Uno di questi z rappresentato dai ferri di ripresa del cemento armato emergenti dal piano di lavoro

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	casco

·	guanti

·	otoprotettori

·	calzature di sicurezza

·	maschere per la protezione delle vie respiratorie

·	indumenti protettivi

PROCEDURE DI EMERGENZA

·	franamenti delle pareti

·	nel caso di franamenti delle pareti è necessario attuare le procedure di emergenza che

comprendono: l'evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la definizione della zona di

influenza della frana, l'intervento eventuale delle squadre di soccorso interne e/o esterne,

la programmazione degli interventi tecnici necessari per rimettere in sicurezza lo scavo

·	allagamento dello scavo

·	nel caso di allagamento dello scavo dovuto a circostanze naturali o allo straripamento di corsi d'acqua limitrofi o da infiltrazioni di condutture in pressione e necessario attuare le procedure di emergenza che comprendono l'evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la delimitazione dell'area "a rischio" anche di smottamenti conseguenti, l'intervento eventuale delle squadre di soccorso esterne e'o interne, l'attivazione immediata di idonei sistemi di deflusso delle acque. La ripresa dei lavori dovrà essere condizionata da una valutazione delle superfici di scavo e dalla messa in atto di procedure o sistemi protettivi per garantirne la stabilità

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

·	verificare la scarpata di scavo prima di iniziare i lavori di fondazione in prossimità della medesima: pulire il bordo superiore dello scavo

·	usare scale a mano legate e che superino di almeno m. 1 il piano superiore di arrivo per l'accesso al fondo scavo

·	per li attraversamenti degli scavi aperti utilizzare passerelle provviste da ambo i lati di normali parapetti

·	non depositare materiale che ostacoli la normale circolare

·	fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi. Uno di questi z rappresentato dai ferri di ripresa del cemento armato emergenti dal piano di lavoro

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	casco

·	guanti

·	otoprotettori

·	calzature di sicurezza

·	maschere per la protezione delle vie respiratorie

·	indumenti protettivi

PROCEDURE DI EMERGENZA

·	franamenti delle pareti

·	nel caso di franamenti delle pareti è necessario attuare le procedure di emergenza che

comprendono: l'evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la definizione della zona di

influenza della frana, l'intervento eventuale delle squadre di soccorso interne e/o esterne,

la programmazione degli interventi tecnici necessari per rimettere in sicurezza lo scavo

·	allagamento dello scavo

·	nel caso di allagamento dello scavo dovuto a circostanze naturali o allo straripamento di corsi d'acqua limitrofi o da infiltrazioni di condutture in pressione e necessario attuare le procedure di emergenza che comprendono l'evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la delimitazione dell'area "a rischio" anche di smottamenti conseguenti, l'intervento eventuale delle squadre di soccorso esterne e'o interne, l'attivazione immediata di idonei sistemi di deflusso delle acque. La ripresa dei lavori dovrà essere condizionata da una valutazione delle superfici di scavo e dalla messa in atto di procedure o sistemi protettivi per garantirne la stabilità