1.1.4 MURATURE, INTONACI, IMPIANTI E FINITURE

ATTIVITA' CONTEMPLATE

·	valutazione ambientale: vegetale, colturale, urbano, geomorfologico

·	preparazione, delimitazione e sgombero area

·	tracciamenti

·	predisposizione letto d'appoggio

·	movimento macchine operatrici ed impianti di sollevamento

·	formazione ponteggi, piattaforme e piani di lavoro

·	taglio, demolizione, scanalatura calcestruzzo e muratore

·	protezione botole e asole

·	approvvigionamento e trasporto interno materiali

·	posa laterizi/pietre

·	stesura malte, polveri, vernici

·	pulizia e movimentazione dei residui

RIFERIMENTO NORMATIVO APPLICABILE

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	cadute dall'alto

·	urti, colpi, impatti, compressioni

·	punture, tagli, abrasioni

·	vibrazioni

·	scivolamenti, cadute a livello

·	elettrici

·	rumore

·	cesoiamento, stritolamento

·	caduta materiale dall'alto

·	movimentazione manuale dei carichi

·	polveri, fibre

·	getti, schizzi

·	gas, vapori

·	allergeni

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE

VEDI LA SCHEDA CON L'ELENCO DEI RISCHI E LE PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE

1.1.4 MURATURE, INTONACI, IMPIANTI E FINITURE

ATTIVITA' CONTEMPLATE

·	valutazione ambientale: vegetale, colturale, urbano, geomorfologico

·	preparazione, delimitazione e sgombero area

·	tracciamenti

·	predisposizione letto d'appoggio

·	movimento macchine operatrici ed impianti di sollevamento

·	formazione ponteggi, piattaforme e piani di lavoro

·	taglio, demolizione, scanalatura calcestruzzo e muratore

·	protezione botole e asole

·	approvvigionamento e trasporto interno materiali

·	posa laterizi/pietre

·	stesura malte, polveri, vernici

·	pulizia e movimentazione dei residui

RIFERIMENTO NORMATIVO APPLICABILE

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	cadute dall'alto

·	urti, colpi, impatti, compressioni

·	punture, tagli, abrasioni

·	vibrazioni

·	scivolamenti, cadute a livello

·	elettrici

·	rumore

·	cesoiamento, stritolamento

·	caduta materiale dall'alto

·	movimentazione manuale dei carichi

·	polveri, fibre

·	getti, schizzi

·	gas, vapori

·	allergeni

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE

VEDI LA SCHEDA CON L'ELENCO DEI RISCHI E LE PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO 1.1 Luoghi, locali e posti di lavoro - Attività di cantiere

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO 1.1 Luoghi, locali e posti di lavoro - Attività di cantiere

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

·	verificare l'integrità degli impalcati e dei parapetti dei ponteggi prima di ogni inizio di attività sui medesimi. Per molte cause potrebbero essere stati danneggiati o manomessi (ad esempio durante il disarmo delle strutture, per eseguire la messa a piombo, etc.)

·	evitare di rimuovere le tavole dei ponteggi esterni anche se, in quel punto, i lavori sono stati completati

·	evitare di utilizzare tavole dei ponteggi esterni, rimuovendole dai medesimi, per costruire i ponti su cavalletti

·	prima di eseguire qualunque manomissione ricordate sempre che se per voi può non costituire un pericolo perché siete a conoscenza di quella situazione (avendola creata), la stessa situazione diventa un pericolo grave per i vostri compagni di lavoro che non ne sono informati

·	quando per esigenze di lavoro alcune opere provvisionali devono essere manomesse o rimosse, appena ultimate quelle lavorazioni è indispensabile ripristinare le protezioni, comúnque sempre prima di abbandonare quel luogo di lavoro

·	evitare i depositi di laterizi sui ponteggi esterni; quelli consentiti, necessari per l'andamento del lavoro, non devono eccedere in altezza la tavola fermapiede

·	i depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari per lo svolgimento del lavoro

·	non sovraccaricare i ponti di servizio per lo scarico dei materiali che non devono diventare dei depositi. Il materiale scaricato deve essere ritirato al più presto sui solai, comunque sempre prima di effettuare un nuovo scarico

·	tenere sgombri gli impalcati dei ponteggi e le zone di passaggio da materiali ed attrezzature non. più in uso

·	eseguire la pulizia dei posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per poterlo calare a terra convenientemente raccolto o imbragato

·	non gettare materiale dall'alto

·	per la realizzazione delle murature, degli intonaci e delle finiture esterne, non sono sufficienti i ponti al piano dei solai; è necessario costruire dei ponti intermedi (mezze pontate), poiché non è consentito utilizzare i ponti su cavalletti sui ponteggi esterni

·	i ponti intermedi devono essere costruiti con i medesimi criteri adottati per i ponti al piano dei solai, con intavolati e parapetti regolari

·	all'interno della costruzione sono utilizzati ponti su cavalletti. La loro costruzione deve risultare sempre appropriata anche quando, per l'esecuzione di lavori di finitura, il loro utilizzo è limitato nel tempo (lavoro di breve durata)

·	i tavoloni da m. 4 di lunghezza devono poggiare sempre su tre cavalletti e devono essere almeno in numero di 4, ben accostati fra loro, fissati ai cavalletti e con la parte a sbalzo non eccedente i cm 20

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

·	verificare l'integrità degli impalcati e dei parapetti dei ponteggi prima di ogni inizio di attività sui medesimi. Per molte cause potrebbero essere stati danneggiati o manomessi (ad esempio durante il disarmo delle strutture, per eseguire la messa a piombo, etc.)

·	evitare di rimuovere le tavole dei ponteggi esterni anche se, in quel punto, i lavori sono stati completati

·	evitare di utilizzare tavole dei ponteggi esterni, rimuovendole dai medesimi, per costruire i ponti su cavalletti

·	prima di eseguire qualunque manomissione ricordate sempre che se per voi può non costituire un pericolo perché siete a conoscenza di quella situazione (avendola creata), la stessa situazione diventa un pericolo grave per i vostri compagni di lavoro che non ne sono informati

·	quando per esigenze di lavoro alcune opere provvisionali devono essere manomesse o rimosse, appena ultimate quelle lavorazioni è indispensabile ripristinare le protezioni, comúnque sempre prima di abbandonare quel luogo di lavoro

·	evitare i depositi di laterizi sui ponteggi esterni; quelli consentiti, necessari per l'andamento del lavoro, non devono eccedere in altezza la tavola fermapiede

·	i depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari per lo svolgimento del lavoro

·	non sovraccaricare i ponti di servizio per lo scarico dei materiali che non devono diventare dei depositi. Il materiale scaricato deve essere ritirato al più presto sui solai, comunque sempre prima di effettuare un nuovo scarico

·	tenere sgombri gli impalcati dei ponteggi e le zone di passaggio da materiali ed attrezzature non. più in uso

·	eseguire la pulizia dei posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per poterlo calare a terra convenientemente raccolto o imbragato

·	non gettare materiale dall'alto

·	per la realizzazione delle murature, degli intonaci e delle finiture esterne, non sono sufficienti i ponti al piano dei solai; è necessario costruire dei ponti intermedi (mezze pontate), poiché non è consentito utilizzare i ponti su cavalletti sui ponteggi esterni

·	i ponti intermedi devono essere costruiti con i medesimi criteri adottati per i ponti al piano dei solai, con intavolati e parapetti regolari

·	all'interno della costruzione sono utilizzati ponti su cavalletti. La loro costruzione deve risultare sempre appropriata anche quando, per l'esecuzione di lavori di finitura, il loro utilizzo è limitato nel tempo (lavoro di breve durata)

·	i tavoloni da m. 4 di lunghezza devono poggiare sempre su tre cavalletti e devono essere almeno in numero di 4, ben accostati fra loro, fissati ai cavalletti e con la parte a sbalzo non eccedente i cm 20

·	molte volte, specie nei lavori di finitura, vengono impiegati ponti su ruote (trabattelli). Spesso il loro impiego non è corretto, pertanto è necessario ricordare che, anche se la durata dei lavori è limitata a pochi minuti, bisogna rispettare le regole di sicurezza ed in particolare:

·	l'altezza del trabattello deve essere quella prevista dal fabbricante, senza l'impiego di Sovrastrutture

·	le ruote devono essere bloccate

·	l'impalcato deve essere completo e fissato agli appoggi

·	i parapetti devono essere di altezza regolare (almeno m. 1), presenti sui quattro lati e completi di tavole fermapiede

·	per l'accesso alle "mezze pontate", ai ponti su cavalletti, ai trabattelli, devono essere utilizzate regolari scale a mano, non quelle confezionate in cantiere, come è abitudine di molti

·	le scale a mano devono avere altezza tale da superare di almeno m. 1 il piano di arrivo, essere provviste di dispositivi antisdrucciolevoli, essere legate o fissate in modo da non ribaltarsi e, quando sono disposte verso la parte esterna del ponteggio, devono essere provviste di protezione (parapetto)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	casco

·	guanti

·	otoprotettori

·	calzature di sicurezza

·	maschere per la protezione delle vie respiratorie

·	indumenti protettivi

PROCEDURE DI EMERGENZA

·	evacuazione del cantiere in caso di emergenza

·	per ogni postazione di lavoro è necessario individuare una "via di fuga", da mantenere  sgombra da ostacoli o impedimenti, che il personale potrà utilizzare per la normale circolazione ed in caso di emergenza. Nel caso di lavorazioni in edifici su più scale è opportuno organizzare il lavoro in modo che una scala (anche esterna) rimanga comunque percorribile in caso di necessità

·	molte volte, specie nei lavori di finitura, vengono impiegati ponti su ruote (trabattelli). Spesso il loro impiego non è corretto, pertanto è necessario ricordare che, anche se la durata dei lavori è limitata a pochi minuti, bisogna rispettare le regole di sicurezza ed in particolare:

·	l'altezza del trabattello deve essere quella prevista dal fabbricante, senza l'impiego di Sovrastrutture

·	le ruote devono essere bloccate

·	l'impalcato deve essere completo e fissato agli appoggi

·	i parapetti devono essere di altezza regolare (almeno m. 1), presenti sui quattro lati e completi di tavole fermapiede

·	per l'accesso alle "mezze pontate", ai ponti su cavalletti, ai trabattelli, devono essere utilizzate regolari scale a mano, non quelle confezionate in cantiere, come è abitudine di molti

·	le scale a mano devono avere altezza tale da superare di almeno m. 1 il piano di arrivo, essere provviste di dispositivi antisdrucciolevoli, essere legate o fissate in modo da non ribaltarsi e, quando sono disposte verso la parte esterna del ponteggio, devono essere provviste di protezione (parapetto)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	casco

·	guanti

·	otoprotettori

·	calzature di sicurezza

·	maschere per la protezione delle vie respiratorie

·	indumenti protettivi

PROCEDURE DI EMERGENZA

·	evacuazione del cantiere in caso di emergenza

·	per ogni postazione di lavoro è necessario individuare una "via di fuga", da mantenere  sgombra da ostacoli o impedimenti, che il personale potrà utilizzare per la normale circolazione ed in caso di emergenza. Nel caso di lavorazioni in edifici su più scale è opportuno organizzare il lavoro in modo che una scala (anche esterna) rimanga comunque percorribile in caso di necessità