1.1.5 COPERTU RE

ATTIVITA' CONTEMPLATE

·	preparazione, delimitazione e sgombero area

·	tracciamenti

·	predisposizione appoggi

·	movimento macchine operatrici ed impianti di sollevamento

·	formazione ponteggi, piattaforme e piani di lavoro

·	taglio, demolizione, scanalatura calcestruzzo e murature

·	protezione botole e asole

·	approvvigionamento e trasporto interno materiali

·	realizzazione struttura di copertura (con eventuale casseratura)

·	posa manto di copertura

·	posa di accessori (grondaie, scossaline, camini, etc.)

·	stesura malte, primer, impermeabilizzanti

·	pulizia e movimentazione dei residui

RIFERIMENTO NORMATIVO APPLICABILE

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

01                			cadute dall'alto

03	 	urti, colpi, impatti, compressioni

04			punture, tagli, abrasioni

05	             	vibrazioni

06                			scivolamenti, cadute a livello

07                			calore, fiamme, esplosione

09                			elettrici

10			radiazioni non ionizzanti

11			rumore

12	         	cesoiamento, stritolamento

13			caduta materiale dalFaho

15	 	 	movimentazione manuale dei carichi

31			polveri, fibre

35			getti, schizzi

36	   	gas,vapori

51			catrame, fumo

52			allergeni

53			amianto

1.1.5 COPERTU RE

ATTIVITA' CONTEMPLATE

·	preparazione, delimitazione e sgombero area

·	tracciamenti

·	predisposizione appoggi

·	movimento macchine operatrici ed impianti di sollevamento

·	formazione ponteggi, piattaforme e piani di lavoro

·	taglio, demolizione, scanalatura calcestruzzo e murature

·	protezione botole e asole

·	approvvigionamento e trasporto interno materiali

·	realizzazione struttura di copertura (con eventuale casseratura)

·	posa manto di copertura

·	posa di accessori (grondaie, scossaline, camini, etc.)

·	stesura malte, primer, impermeabilizzanti

·	pulizia e movimentazione dei residui

RIFERIMENTO NORMATIVO APPLICABILE

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

01                			cadute dall'alto

03	 	urti, colpi, impatti, compressioni

04			punture, tagli, abrasioni

05	             	vibrazioni

06                			scivolamenti, cadute a livello

07                			calore, fiamme, esplosione

09                			elettrici

10			radiazioni non ionizzanti

11			rumore

12	         	cesoiamento, stritolamento

13			caduta materiale dalFaho

15	 	 	movimentazione manuale dei carichi

31			polveri, fibre

35			getti, schizzi

36	   	gas,vapori

51			catrame, fumo

52			allergeni

53			amianto

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

1.1 Luoghi, locali e posti di lavoro - Attività di cantiere

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

1.1 Luoghi, locali e posti di lavoro - Attività di cantiere

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE

VEDI LA SCHEDA CON L'ELENCO DEI RISCHI E LE PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

·	il perimetro esterno della copertura dee essere sempre protetto con ponteggio al piano o con regolare parapetto al cornicione

·	per l'esecuzione di lavori di completamento o di manutenzione, qualora le opere provvisionali siano già state rimosse, è necessario operare con molta cautela utilizzando un idoneo sistema anticaduta personale, la cui fine di trattenuta risulti vincolata a supporti che offrano le dovute garanzie

·	per lavori di manutenzione di un certo rilievo, anche su coperture piane, è indispensabile allestire idonee protezioni perimetrali

·	sia in fase di costruzione che durante la manutenzione, bisogna diffidare dei manti di copertura non poggianti su solai continui

·	per manti di copertura costituiti da elementi piccoli (tegole in cotto od in cemento) può essere sufficiente utilizzare andatoie (almeno due tavole) per ripartire il carico sull'orditura sottostante, con listelli chiodati trasversalmente, per evitare di scivolare lungo le falde in pendenza

·	per manti di copertura costituiti da elementi di maggiore dimensione (lastre in fibrocemento, ecc.), oltre ad adottare la precauzione di cui sopra, è sempre necessaria la sottostante presenza di intavolati o reti atte a contenere la caduta di persone e materiali

·	le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari devono essere protette con barriere perimetrali o coperte con tavoloni

·	durante l'esecuzione di opere di manutenzione i lucernari, la cui conformazione non sia tale da offrire garanzie contro la possibilità di caduta accidentale, devono essere protetti come sopra indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	casco

·	guanti

·	otoprotettori

·	calzature di sicurezza

·	maschere per la protezione delle vie respiratorie

·	occhiali o schermo protettivo

·	indumenti protettivi

·	attrezzatura anticaduta

PROCEDURE DI EMERGENZA

·	evacuazione del cantiere in caso di emergenza

·	per ogni postazione di lavoro è necessario individuare una "via di fuga”, da mantenere

sgombra da ostacoli o impedimenti, che il personale potrà utilizzare per la normale circolazione e in caso di emergenza. Nel caso di lavorazioni in edifici su più scale è opportuno organizzare il lavoro in modo che una scala (anche esterna) rimanga comunque percorribile in caso di necessità

·	nelle lavorazioni che richiedono l'impiego di fiamme libere è comunque opportuno tenere a portata di mano un estintore

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE

VEDI LA SCHEDA CON L'ELENCO DEI RISCHI E LE PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

·	il perimetro esterno della copertura dee essere sempre protetto con ponteggio al piano o con regolare parapetto al cornicione

·	per l'esecuzione di lavori di completamento o di manutenzione, qualora le opere provvisionali siano già state rimosse, è necessario operare con molta cautela utilizzando un idoneo sistema anticaduta personale, la cui fine di trattenuta risulti vincolata a supporti che offrano le dovute garanzie

·	per lavori di manutenzione di un certo rilievo, anche su coperture piane, è indispensabile allestire idonee protezioni perimetrali

·	sia in fase di costruzione che durante la manutenzione, bisogna diffidare dei manti di copertura non poggianti su solai continui

·	per manti di copertura costituiti da elementi piccoli (tegole in cotto od in cemento) può essere sufficiente utilizzare andatoie (almeno due tavole) per ripartire il carico sull'orditura sottostante, con listelli chiodati trasversalmente, per evitare di scivolare lungo le falde in pendenza

·	per manti di copertura costituiti da elementi di maggiore dimensione (lastre in fibrocemento, ecc.), oltre ad adottare la precauzione di cui sopra, è sempre necessaria la sottostante presenza di intavolati o reti atte a contenere la caduta di persone e materiali

·	le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari devono essere protette con barriere perimetrali o coperte con tavoloni

·	durante l'esecuzione di opere di manutenzione i lucernari, la cui conformazione non sia tale da offrire garanzie contro la possibilità di caduta accidentale, devono essere protetti come sopra indicato

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	casco

·	guanti

·	otoprotettori

·	calzature di sicurezza

·	maschere per la protezione delle vie respiratorie

·	occhiali o schermo protettivo

·	indumenti protettivi

·	attrezzatura anticaduta

PROCEDURE DI EMERGENZA

·	evacuazione del cantiere in caso di emergenza

·	per ogni postazione di lavoro è necessario individuare una "via di fuga”, da mantenere

sgombra da ostacoli o impedimenti, che il personale potrà utilizzare per la normale circolazione e in caso di emergenza. Nel caso di lavorazioni in edifici su più scale è opportuno organizzare il lavoro in modo che una scala (anche esterna) rimanga comunque percorribile in caso di necessità

·	nelle lavorazioni che richiedono l'impiego di fiamme libere è comunque opportuno tenere a portata di mano un estintore