SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
1.2 Luoghi, locali e posti di lavoro - Opere Provvisionali

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
1.2 Luoghi, locali e posti di lavoro - Opere Provvisionali

1.2.13 PROTEZIONI APERTURE VERSO IL VUOTO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	cadute dall'alto

·	caduta materiale dall'alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

·	le protezioni devono essere allestite a regola d'arte utilizzando buon materiale; risultare idonee allo scopo ed essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro;

·	le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto con tavola fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate (per le caratteristiche ed i valori dimensionali propri del parapetto di protezione si rimanda alla scheda "parapetti")

MISURE DI PREVENZIONE

·	sono predisposte per evitare la caduta di persone e la precipitazione di cose e materiale nel vuoto;

·	vanno applicate nei casi tipici di: balconi, pianerottoli, vani finestra, vani ascensore e casi simili;

·	la necessità della protezione permane e, anzi, si fa tanto più grande quando, col graduale aumento delle dimensioni delle aperture verso il vuoto, diminuiscono quelle dei muri, fino a ridursi ai soli pilastri come avviene nelle costruzioni in c.a. e metalliche, oppure fino a scomparire come avviene sul ciglio di coperture piane;

·	nel caso delle scale i parapetti provvisori di protezione vanno tenuti in opera, fissati rigidamente a strutture resistenti, fino all'installazione definitiva di ringhiere ed al completamento della muratura.

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

·	verificare la presenza efficace delle protezioni alle aperture verso il vuoto tutto dove necessario;

·	non rimuovere, senza qualificata motivazione, le protezioni;

·	segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato;

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	elmetto

·	calzature di sicurezza

·	guanti

·	cintura di sicurezza

1.2.13 PROTEZIONI APERTURE VERSO IL VUOTO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	cadute dall'alto

·	caduta materiale dall'alto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

·	le protezioni devono essere allestite a regola d'arte utilizzando buon materiale; risultare idonee allo scopo ed essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro;

·	le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto con tavola fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate (per le caratteristiche ed i valori dimensionali propri del parapetto di protezione si rimanda alla scheda "parapetti")

MISURE DI PREVENZIONE

·	sono predisposte per evitare la caduta di persone e la precipitazione di cose e materiale nel vuoto;

·	vanno applicate nei casi tipici di: balconi, pianerottoli, vani finestra, vani ascensore e casi simili;

·	la necessità della protezione permane e, anzi, si fa tanto più grande quando, col graduale aumento delle dimensioni delle aperture verso il vuoto, diminuiscono quelle dei muri, fino a ridursi ai soli pilastri come avviene nelle costruzioni in c.a. e metalliche, oppure fino a scomparire come avviene sul ciglio di coperture piane;

·	nel caso delle scale i parapetti provvisori di protezione vanno tenuti in opera, fissati rigidamente a strutture resistenti, fino all'installazione definitiva di ringhiere ed al completamento della muratura.

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

·	verificare la presenza efficace delle protezioni alle aperture verso il vuoto tutto dove necessario;

·	non rimuovere, senza qualificata motivazione, le protezioni;

·	segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato;

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	elmetto

·	calzature di sicurezza

·	guanti

·	cintura di sicurezza