SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

1.2 Luoghi, locali e posti di lavoro – Opere provvisionali

1.2.4 INTAVOLATI

# RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- cadute dall’alto

- scivolamenti, cadute a livello

- caduta materiale dall’alto

- movimentazione manuale dei carichi

# CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

- le tavole che costituiscono il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di qualunque genere e tipo devono essere ricavate da materiale di qualità e mantenute in perfetta efficienza per l’intera durata dei lavori;

- devono essere asciutte e con le fibre che le costituiscono parallele all’asse;

- le tavole devono risultare adeguate al carico da sopportare e in ogni caso, le dimensioni geometriche non possono essere inferiori a cm. 4 di spessore e cm. 20 di larghezza, devono avere lunghezza di mt. 4 e appoggiare sempre su 4 traversi;

- non devono presentare nodi passanti che riducono più del 10% la sezione di resistenza;

- le tavole devono risultare di spessore non inferiore a cm. 5 se poggianti su soli 3 traversi, come è nel caso dei ponteggi metallici.

MISURE DI PREVENZIONE

- non devono presentare parti a sbalzo oltre gli appoggi eccedenti i cm. 20;

- nella composizione del piano di calpestio, le loro estremità devono essere sovrapposte per non meno di cm. 40 e sempre in corrispondenza di un traverso;

- un piano di calpestio può considerarsi utilizzabile a condizione che non disti più di mt. 2 dall’ordine più alto di ancoraggi;

- le tavole messe in opera devono risultare sempre bene accostate fra loro e, nel caso di ponteggio, all’opera in costruzione. Solo per le opere cosiddette di finitura è consentito un distacco massimo dalla muratura di cm. 20;

- quando tale distacco risulti superiore può realizzarsi un piano di calpestio esterno ai montanti e poggiante su traversi a sbalzo. Soluzione, questa, contemplata anche in alcune autorizzazioni ministeriali;

- le tavole vanno assicurate contro gli spostamenti trasversali e longitudinali, in modo che non possano scostarsi dalla posizione in cui sono state disposte o, nel ponteggio, scivolare sui traversi;

- nel ponteggio le tavole di testata vanno assicurate;

- nel ponteggio le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti;

- le tavole costituenti un qualsiasi piano di calpestio non devono essere sollecitate con depositi e carichi superiori al loro grado di resistenza;

- il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di qualsiasi genere e tipo, va mantenuto sgombro da materiali e attrezzature non più in uso se collocato ad un’altezza maggiore di mt. 2, deve essere provvisto su tutti i lati verso il vuoto di un robusto parapetto.

# ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- verificare con attenzione l’integrità e la completezza dei piani di calpestio, specie degli impalcati del ponteggio;

- accertare che tutti gli intavolati ed i piani di calpestio a qualsiasi fine utilizzabili siano raggiungibili in modo sicuro, sia che l’accesso avvenga in modo diretto o con il ricorso a mezzi diversi,la cui corrispondenza allo scopo deve risultare idonea;

- evitare di rimuovere le tavole dei ponteggi anche se in quel punto i lavori sono già stati completati;

- prima di abbandonare il luogo di lavoro, ripristinare la situazione di sicurezza originaria se per necessità si sono dovute rimuovere delle tavole;

- eseguire la pulizia degli impalcati, posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per poterlo quindi raccogliere ed eliminare;

- verificare che gli intavolati,specie se quelli dei ponti di servizio, non vengano trasformati in depositi di materiale;

- controllare che gli intavolati non siano resi scivolosi dal depositarsi di ghiaccio, polvere e quant’altro;

- evitare di correre o saltare sugli intavolati;

- procedere ad un controllo accurato degli intavolati quando si prende in carico un cantiere avviato, vale a dire con opere provvisionali già installate o in fase di completamento;

- le tavole da utilizzare per i piani di calpestio e impalcati che non risultino più in perfette condizioni vanno immediatamente sostituite;

- le tavole ritenute ancora idonee all’uso vanno liberate da eventuali chiodi, pulite e conservate in luoghi asciutti e ventilati, senza contatto con il terreno;

- segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato.

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- calzature di sicurezza

- cinture di sicurezza

- elmetto

- guanti

- indumenti protettivi (tute)