SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

1.2 Luoghi, locali e posti di lavoro – Opere provvisionali

1.2.7 PONTI SU CAVALLETTI

# RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- cadute dall’alto

- caduta materiale dall’alto

- punture, tagli, abrasioni

- urti, colpi, impatti, compressioni

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

- I ponti su cavalletti sono piani di lavoro costituiti da un impalcato di assi in legno di dimensioni adeguate sostenuto da cavalletti di appoggio metallici non collegati stabilmente fra loro;

- I ponti su cavalletti devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte ed essere conservati in efficienza per l’intera durata del lavoro;

- Possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all’interno degli edifici;

- Non devono avere altezza superiore a mt. 2. In caso contrario vanno perimetrali con un normale parapetto;

- I ponti su cavalletti non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni;

- I ponti su cavalletti non devono essere usati uno in sovrapposizione all’altro;

- I montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna del tipo scale a pioli, pile di mattoni, sacchi di cemento o cavalletti improvvisati in cantiere.

MISURE DI PREVENZIONE

- I piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto;

- La distanza massima tra due cavalletti può essere di mt. 3,60 se si usano tavoloni con sezione trasversale minima di cm. 30 di larghezza e cm. 5 di spessore;

- Per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro queste devono poggiare sempre su tre cavalletti, obbligatori se si usano tavole lunghe mt. 4 con larghezza minima di cm. 20 e cm. 5 di spessore;

- La larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a cm. 90;

- Le tavole dell’impalcato devono risultare bene accostate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non presentare parti a sbalzo superiori a cm. 20;

ISTRUZIONE PER GLI ADDETTI

- Verificare la planarità del ponte. Se il caso, spessorare con zeppe in legno e non con mattoni e blocchi di cemento;

- Verificare le condizioni generali del ponte, con particolare riguardo all’integrità dei cavalletti ed alla completezza dei piani di lavoro; all’integrità, al blocco ed all’accostamento delle tavole;

- Non modificare la corretta composizione del ponte rimuovendo cavalletti o tavole né utilizzare le componenti – specie i cavalletti se metallici – in modo improprio;

- Non sovraccaricare il ponte con carichi non previsti o eccessivi ma caricarli con i soli materiali ed attrezzi necessari per la lavorazione in corso;

- Segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze o mancanza delle attrezzature per poter operare come indicato.

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- casco,

- calzature di sicurezza;

- guanti

- indumenti protettivi (tute)