2.1.1 AUTOBETONIERA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

·	Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	urti, colpi, impatti, compressioni

·	olii minerali e derivati

·	cesoiamento, stritolamento

·	allergeni

·	caduta materiale dall'alto

·	caduta dall'alto

·	scivolamenti, cadute a livello

·	incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

·	verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi

·	garantire la visibilità del posto di guida

·	verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida

·	verificare l'efficienza dei comandi del tamburo

·	controllare l'efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate

·	verificare l'efficienza delle protezioni degli organi in movimento

·	verificare l'efficienza della scaletta e dell'eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo

·	verificare l'integrità delle tubazioni dell'impianto oleodinamico (con benna di scaricamento)

·	controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo

DURANTE L'USO:

·	segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere

·	adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro

·	richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità e incompleta

·	non transitare o stazionare in prossimità del bordo degli scavi

·	durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale

·	tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna

·	durante il trasporto bloccare il canale

DOPO L'USO:

·	eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie

·	pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	guanti

·	calzature di sicurezza

·	elmetto

·	indumenti protettivi (tute)

2.1.1 AUTOBETONIERA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

·	Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	urti, colpi, impatti, compressioni

·	olii minerali e derivati

·	cesoiamento, stritolamento

·	allergeni

·	caduta materiale dall'alto

·	caduta dall'alto

·	scivolamenti, cadute a livello

·	incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

·	verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi

·	garantire la visibilità del posto di guida

·	verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida

·	verificare l'efficienza dei comandi del tamburo

·	controllare l'efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate

·	verificare l'efficienza delle protezioni degli organi in movimento

·	verificare l'efficienza della scaletta e dell'eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo

·	verificare l'integrità delle tubazioni dell'impianto oleodinamico (con benna di scaricamento)

·	controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo

DURANTE L'USO:

·	segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere

·	adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro

·	richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità e incompleta

·	non transitare o stazionare in prossimità del bordo degli scavi

·	durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale

·	tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna

·	durante il trasporto bloccare il canale

DOPO L'USO:

·	eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie

·	pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	guanti

·	calzature di sicurezza

·	elmetto

·	indumenti protettivi (tute)

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine