2.1.15 COMPRESSORE D'ARIA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	rumore

·	gas

·	olii minerali e derivati

·	incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI PRIMA DELL'USO:

·	posizionare la macchina in luoghi sufficientemente areati

·	sistemare in posizione stabile il compressore

·	allontanare dalla macchina materiali infiammabili

·	verificare la funzionalità della strumentazione

·	controllare l'integrità dell'isolamento acustico

·	verificare l'efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d'olio

·	verificare l'efficienza del filtro dell'aria aspirata

·	verificare le connessioni dei tubi

DURANTE L'USO:

·	aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello stato di regime del motore

·	tenere sotto controllo i manometri

·	non rimuovere gli sportelli del vano motore

·	effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare

·	segnalare tempestivamente eventuali mal funzionamenti

DOPO L'USO:

·	spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria

·	eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento

·	nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	guanti

·	calzature di sicurezza

·	eletto

·	otoprotettori

·	indumenti protettivi (tute)

2.1.15 COMPRESSORE D'ARIA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	rumore

·	gas

·	olii minerali e derivati

·	incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI PRIMA DELL'USO:

·	posizionare la macchina in luoghi sufficientemente areati

·	sistemare in posizione stabile il compressore

·	allontanare dalla macchina materiali infiammabili

·	verificare la funzionalità della strumentazione

·	controllare l'integrità dell'isolamento acustico

·	verificare l'efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d'olio

·	verificare l'efficienza del filtro dell'aria aspirata

·	verificare le connessioni dei tubi

DURANTE L'USO:

·	aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello stato di regime del motore

·	tenere sotto controllo i manometri

·	non rimuovere gli sportelli del vano motore

·	effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare

·	segnalare tempestivamente eventuali mal funzionamenti

DOPO L'USO:

·	spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria

·	eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento

·	nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	guanti

·	calzature di sicurezza

·	eletto

·	otoprotettori

·	indumenti protettivi (tute)

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine