SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.18a ESCAVATORE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

·	Direttiva Macchine CEE 392/89

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	urti, colpi, impatti, compressioni

·	contatto con linee elettriche aeree

·	vibrazioni

·	scivolamenti, cadute a livello

·	rumore

·	olii minerali e derivati

·	ribaltamento

·	incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

·	verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre

·	controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti

·	controllare l'efficienza dei comandi

·	verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione

·	verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti

·	controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore

·	garantire la visibilità del posto di manovra

·	verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere

DURANTE L'USO:

·	segnalare l'operatività del mezzo col girofaro

·	chiudere gli sportelli della cabina

·	usare gli stabilizzatori, ove presenti

·	non ammettere a bordo della macchina altre persone

·	nelle fasi di inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori

·	per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi

·	mantenere sgombra e pulita la cabina

·	richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità e incompleta

·	durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

·	segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

·	se del caso provvedere alla registrazione e lubrificazione della macchina

2.1.18a ESCAVATORE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

·	Direttiva Macchine CEE 392/89

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	urti, colpi, impatti, compressioni

·	contatto con linee elettriche aeree

·	vibrazioni

·	scivolamenti, cadute a livello

·	rumore

·	olii minerali e derivati

·	ribaltamento

·	incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

·	verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre

·	controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti

·	controllare l'efficienza dei comandi

·	verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione

·	verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti

·	controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore

·	garantire la visibilità del posto di manovra

·	verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere

DURANTE L'USO:

·	segnalare l'operatività del mezzo col girofaro

·	chiudere gli sportelli della cabina

·	usare gli stabilizzatori, ove presenti

·	non ammettere a bordo della macchina altre persone

·	nelle fasi di inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori

·	per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi

·	mantenere sgombra e pulita la cabina

·	richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità e incompleta

·	durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

·	segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

·	se del caso provvedere alla registrazione e lubrificazione della macchina

·	segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere

·	lasciare tutto in perfetto ordine in modo tale che, alla ripresa del lavoro, chiunquepossa intraprendere o proseguire la vostra attività senza pericoli

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	guanti

·	calzature di sicurezza

·	elmetto

·	segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere

·	lasciare tutto in perfetto ordine in modo tale che, alla ripresa del lavoro, chiunquepossa intraprendere o proseguire la vostra attività senza pericoli

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	guanti

·	calzature di sicurezza

·	elmetto