# Text boxes

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.18b ESCAVATORE MARTELLO DEMOLITORE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

- Direttiva Macchine CEE 392/89

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- urti, colpi, impatti, compressioni

- contatto con linee elettriche aeree

- vibrazioni

- scivolamenti, cadute a livello

- rumore

- olii minerali e derivati

- ribaltamento

- incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre

- controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti

- controllare l'efficienza dei comandi

- verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione

- verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti

- controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore

- garantire la visibilità del posto di manovra

- verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro

- chiudere gli sportelli della cabina

- usare gli stabilizzatori, ove presenti

- non ammettere a bordo della macchina altre persone

- nelle fasi di inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori

- per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi

- mantenere sgombra e pulita la cabina

- richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità e incompleta

- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

- segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

- se del caso provvedere alla registrazione e lubrificazione della macchina

- segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere

- lasciare tutto in perfetto ordine in modo tale che, alla ripresa del lavoro, chiunquepossa intraprendere o proseguire la vostra attività senza pericoli

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- guanti

- calzature di sicurezza

- elmetto