DOPO L'USO:

·	eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie

·	pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	guanti

·	calzature di sicurezza

·	elmetto

·	indumenti protettivi (tute)

DOPO L'USO:

·	eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie

·	pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	guanti

·	calzature di sicurezza

·	elmetto

·	indumenti protettivi (tute)

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

2.1.2a AUTOCARRO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

·	Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	urti, colpi, impatti, compressioni

·	olii minerali e derivati

·	cesoiamento, stritolamento

·	incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

·	verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere

·	verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi

·	garantire la visibilità del posto di guida

·	controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo

DURANTE L'USO:

·	segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere

·	non trasportare persone all’interno del cassone

·	adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro

·	richiedere l’aiuto del personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta

·	non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata

·	non superare la portata massima

·	non superare l’ingombro massimo

·	posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto

·	non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde

·	assicurarsi della corretta chiusura delle sponde

·	durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

·	segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

2.1.2a AUTOCARRO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

·	Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	urti, colpi, impatti, compressioni

·	olii minerali e derivati

·	cesoiamento, stritolamento

·	incendio

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

·	verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere

·	verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi

·	garantire la visibilità del posto di guida

·	controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo

DURANTE L'USO:

·	segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere

·	non trasportare persone all’interno del cassone

·	adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro

·	richiedere l’aiuto del personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta

·	non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata

·	non superare la portata massima

·	non superare l’ingombro massimo

·	posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto

·	non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde

·	assicurarsi della corretta chiusura delle sponde

·	durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

·	segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti