2.1.2b AUTOCARRO CON GRU

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

·	Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	urti, colpi, impatti, compressioni

·	punture, tagli abrasioni

·	calore, fiamme

·	elettrici (contatto con linee elettriche aeree)

·	cesoiamento, stritolamento

·	olii minerali e derivati

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

·	verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere

·	verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi

·	garantire la visibilità del posto di guida

·	controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo

·	verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre

·	verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere

·	ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori

·	verificare l’efficienza della gru, compresa la sicura del gancio

·	verificare la presenza in cabina di un estintore

DURANTE L'USO:

·	non trasportare persone all’interno del cassone

·	adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro

·	richiedere l’aiuto del personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta

·	non azionare la gru con il mezzo in posizione inclinata

·	non superare la portata massima del mezzo e dell’apparecchio di sollevamento

·	non superare l’ingombro massimo

·	posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto

·	non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde

·	assicurarsi della corretta chiusura delle sponde

·	durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

·	segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose

·	usare adeguati accessori di sollevamento

·	mantenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc.

·	in caso di visibilità insufficiente, richiedere l’aiuto di personale per eseguire le manovre

2.1.2b AUTOCARRO CON GRU

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

·	Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	urti, colpi, impatti, compressioni

·	punture, tagli abrasioni

·	calore, fiamme

·	elettrici (contatto con linee elettriche aeree)

·	cesoiamento, stritolamento

·	olii minerali e derivati

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

·	verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere

·	verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi

·	garantire la visibilità del posto di guida

·	controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo

·	verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre

·	verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere

·	ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori

·	verificare l’efficienza della gru, compresa la sicura del gancio

·	verificare la presenza in cabina di un estintore

DURANTE L'USO:

·	non trasportare persone all’interno del cassone

·	adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro

·	richiedere l’aiuto del personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta

·	non azionare la gru con il mezzo in posizione inclinata

·	non superare la portata massima del mezzo e dell’apparecchio di sollevamento

·	non superare l’ingombro massimo

·	posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto

·	non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde

·	assicurarsi della corretta chiusura delle sponde

·	durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

·	segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose

·	usare adeguati accessori di sollevamento

·	mantenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc.

·	in caso di visibilità insufficiente, richiedere l’aiuto di personale per eseguire le manovre

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

DOPO L'USO:

·	eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento

·	posizionare correttamente il braccio telescopico e bloccarlo in posizione di riposo

·	pulire convenientemente il mezzo

·	segnalare eventuali guasti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	casco

·	calzature di sicurezza

·	guanti

·	indumenti protettivi (tute)

DOPO L'USO:

·	eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento

·	posizionare correttamente il braccio telescopico e bloccarlo in posizione di riposo

·	pulire convenientemente il mezzo

·	segnalare eventuali guasti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	casco

·	calzature di sicurezza

·	guanti

·	indumenti protettivi (tute)