2.1.6 BETONIERA ELETTRICA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	urti, colpi, impatti, compressioni

·	punture, tagli, abrasioni

·	elettrici

·	rumore

·	cesoiamento, stritolamento

·	allergeni

·	caduta materiale dall'alto

·	polveri, fibre

·	getti, schizzi

·	movimentazione manuale dei carichi

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

·	verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: alla tazza, alla corona, agli organi di trasmissione, agli organi di manovra

·	verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza

·	verificare la presenza e l'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia)

·	verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra

DURANTE L'USO:

·	è vietato manomettere le protezioni

·	è vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento

·	nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi

·	nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate. Pertanto è necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie

Dopo l’USO:

·	assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed aI[interruttore generale di alimentazione al quadro

·	lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso e  l’eventuale lubrificazione

·	ricontrollare la presenza e [efficienza di tutti i dispositivi di protezione (in quanto alla ripresa del lavoro la macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	guanti

·	calzature di sicurezza

·	elmetto

·	otoprotettori

·	maschera per la protezione delle vie respiratorie

·	indumenti protettivi (tute)

2.1.6 BETONIERA ELETTRICA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	urti, colpi, impatti, compressioni

·	punture, tagli, abrasioni

·	elettrici

·	rumore

·	cesoiamento, stritolamento

·	allergeni

·	caduta materiale dall'alto

·	polveri, fibre

·	getti, schizzi

·	movimentazione manuale dei carichi

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

·	verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: alla tazza, alla corona, agli organi di trasmissione, agli organi di manovra

·	verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza

·	verificare la presenza e l'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia)

·	verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra

DURANTE L'USO:

·	è vietato manomettere le protezioni

·	è vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento

·	nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi

·	nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate. Pertanto è necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie

Dopo l’USO:

·	assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed aI[interruttore generale di alimentazione al quadro

·	lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso e  l’eventuale lubrificazione

·	ricontrollare la presenza e [efficienza di tutti i dispositivi di protezione (in quanto alla ripresa del lavoro la macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	guanti

·	calzature di sicurezza

·	elmetto

·	otoprotettori

·	maschera per la protezione delle vie respiratorie

·	indumenti protettivi (tute)

I

I

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.1 Attrezzature di lavoro - Macchine