SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.10 PISTOLA PER INTONACO

# RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- rumore

- getti, schizzi

- allergeni

# MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO

- verificare la pulizia dell’ugello e delle tubazioni;

- controllare la connessione tra tubi di alimentazione e pistola;

DURANTE L’USO

- segnalare la zona di intervento esposta a livello di rumorosità elevato;

- interrompere l’afflusso dell’aria nelle pause di lavoro;

DOPO L’USO

- spegnere il compressore e chiudere i rubinetti;

- scaricare l’aria residua e staccare l’utensile dal compressore;

- pulire accuratamente l’utensile e le tubazioni;

- segnalare eventuali malfunzionamenti;

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- copricapo

- calzature di sicurezza

- occhiali

- otoprotettori

- guanti

- indumenti protettivi (tute)