I

I

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.17 TRAPANO ELETTRICO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

·	Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	punture, tagli, abrasioni

·	polvere

·	elettrici

·	rumore

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

·	verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione

di sicurezza (50V), comunque non collegato elettricamente a terra

·	verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione

·	verificare il funzionamento dell'interruttore

·	controllare il regolare fissaggio della punta

DURANTE L'USO:

·	eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata

·	interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro

·	non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

DOPO L'USO:

·	staccare il collegamento elettrico dell'utensile

·	pulire accuratamente l'utensile

·	segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	guanti

·	calzature di sicurezza

·	mascherina per la polvere

·	otoprotettori

2.2.17 TRAPANO ELETTRICO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

·	Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	punture, tagli, abrasioni

·	polvere

·	elettrici

·	rumore

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

·	verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione

di sicurezza (50V), comunque non collegato elettricamente a terra

·	verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione

·	verificare il funzionamento dell'interruttore

·	controllare il regolare fissaggio della punta

DURANTE L'USO:

·	eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata

·	interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro

·	non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

DOPO L'USO:

·	staccare il collegamento elettrico dell'utensile

·	pulire accuratamente l'utensile

·	segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	guanti

·	calzature di sicurezza

·	mascherina per la polvere

·	otoprotettori