SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.2 CANNELLO PER GUAINA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	calore, fiamme

·	incendio, scoppio

·	gas, vapori

·	rumore

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI PRIMA DELL'USO:

·	verificare l'integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello

·	verificare la funzionalità del riduttore di pressione

DURANTE L'USO:

·	allontanare eventuali materiali infiammabili

·	evitare di usare la fiamma libera in corrispondenza dl tubo e della bombola del gas

·	tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma lontano da fonti di calore

·	tenere la bombola in posizione verticale

·	nelle pause di lavoro, spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas

·	è opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro

DOPO L'USO:

·	spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas

·	riporre la bombola nel deposito di cantiere

·	segnalare malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	guanti

·	calzature di sicurezza

·	maschera a filtri

·	otoprotettori

·	indumenti protettivi (tute)

2.2.2 CANNELLO PER GUAINA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	calore, fiamme

·	incendio, scoppio

·	gas, vapori

·	rumore

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI PRIMA DELL'USO:

·	verificare l'integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello

·	verificare la funzionalità del riduttore di pressione

DURANTE L'USO:

·	allontanare eventuali materiali infiammabili

·	evitare di usare la fiamma libera in corrispondenza dl tubo e della bombola del gas

·	tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma lontano da fonti di calore

·	tenere la bombola in posizione verticale

·	nelle pause di lavoro, spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas

·	è opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro

DOPO L'USO:

·	spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas

·	riporre la bombola nel deposito di cantiere

·	segnalare malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	guanti

·	calzature di sicurezza

·	maschera a filtri

·	otoprotettori

·	indumenti protettivi (tute)