DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	guanti

·	occhiali o visiera

·	calzature di sicurezza

·	mascherina antipolvere

·	otoprotettori

·	elmetto

·	indumenti protettivi (tuta)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	guanti

·	occhiali o visiera

·	calzature di sicurezza

·	mascherina antipolvere

·	otoprotettori

·	elmetto

·	indumenti protettivi (tuta)

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.6a FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

·	Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	punture, tagli, abrasioni

·	rumore

·	polvere

·	vibrazioni

·	elettrici

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI PRIMA DELL'USO:

·	verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V)

·	controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire

·	controllare il fissaggio del disco

·	verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione

·	verificare il funzionamento dell'interruttore

DURANTE L'USO:

·	impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie

·	eseguire il lavoro in posizione stabile

·	non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

·	non manomettere la protezione del disco

·	interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro

·	verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione

DOPO L'USO:

·	staccare il collegamento elettrico dell'utensile

·	controllare l'integrità del disco e del cavo di alimentazione

·	pulire l'utensile

·	segnalare eventuali malfunzionamenti

2.2.6a FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

·	Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	punture, tagli, abrasioni

·	rumore

·	polvere

·	vibrazioni

·	elettrici

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI PRIMA DELL'USO:

·	verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V)

·	controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire

·	controllare il fissaggio del disco

·	verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione

·	verificare il funzionamento dell'interruttore

DURANTE L'USO:

·	impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie

·	eseguire il lavoro in posizione stabile

·	non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

·	non manomettere la protezione del disco

·	interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro

·	verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione

DOPO L'USO:

·	staccare il collegamento elettrico dell'utensile

·	controllare l'integrità del disco e del cavo di alimentazione

·	pulire l'utensile

·	segnalare eventuali malfunzionamenti