SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.7 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

·	Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	urti, colpi, impatti, compressioni

·	rumore

·	polvere

·	vibrazioni

·	elettrico

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

·	verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione

di sicurezza (50V), comunque non collegato a terra

·	verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione

·	verificare il funzionamento dell'interruttore

·	segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

DURANTE L'USO:

·	impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie

·	eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata

·	non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

·	staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro

DOPO L'USO:

·	scollegare elettricamente l'utensile

·	controllare l'integrità del cavo d'alimentazione

·	pulire l'utensile

·	segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	guanti

·	occhiali o visiera

·	calzature di sicurezza

·	mascherina antipolvere

·	otoprotettori

·	elmetto

·	indumenti protettivi (tuta)

2.2.7 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

·	Norme CEI

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	urti, colpi, impatti, compressioni

·	rumore

·	polvere

·	vibrazioni

·	elettrico

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

·	verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione

di sicurezza (50V), comunque non collegato a terra

·	verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione

·	verificare il funzionamento dell'interruttore

·	segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

DURANTE L'USO:

·	impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie

·	eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata

·	non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

·	staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro

DOPO L'USO:

·	scollegare elettricamente l'utensile

·	controllare l'integrità del cavo d'alimentazione

·	pulire l'utensile

·	segnalare eventuali malfunzionamenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	guanti

·	occhiali o visiera

·	calzature di sicurezza

·	mascherina antipolvere

·	otoprotettori

·	elmetto

·	indumenti protettivi (tuta)