SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

2.2 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.2.9 MOTOSEGA

# RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- punture, tagli, abrasioni

- vibrazioni

- calore, fiamme

- rumore

- oli minerali e derivati

# MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO

- verificare l’integrità delle protezioni per le mani;

- verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto;

- controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo presente;

- verificare la tensione e l’integrità della catena;

- verificare il livello del lubrificante specifico per la catena;

- segnalare la zona d’intervento esposta a livello di rumorosità elevato.

DURANTE L’USO

- eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;

- non manomettere le protezioni;

- spegnere l’utensile nelle pause di lavoro;

- non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento;

- evitare il rifornimento di carburante col motore in funzione e non fumare.

DOPO L’USO

- pulire la macchina;

- controllare l’integrità dell’organo lavoratore;

- provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell’utensile;

- segnalare eventuali malfunzionamenti;

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- casco

- visiera

- calzature di sicurezza

- otoprotettori

- guanti antivibrazioni

- indumenti protettivi (tute)