SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.3 Attrezzature di lavoro - Utensili

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.3 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.3.4 SCALE A MANO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	cadute dall'alto

·	urti, colpi, impatti, compressioni

·	cesoiamento (scale doppie)

·	movimentazione manuale dei carichi

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

·	SCALE SEMPLICI PORTATILI

·	devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso

·	le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 mt. devono avere anche un tirante intermedio

·	in tutti i casi devono essere provviste di dispositivi antisdruciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdruciolevoli alle estremità superiori

·	SCALE AD ELEMENTI INNESTATI

·	la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 mt.

·	per lunghezze superiori agli 8 mt. devono essere munite di rompitratta

·	SCALE DOPPIE

·	non devono superare l'altezza di 5 mt.

·	devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura

della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza

·	SCALE A CASTELLO

·	devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul perimetro

del pianerottolo

·	i gradini devono essere antiscivolo

·	devono essere provviste di impugnature per la movimentazione

·	devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di

movimentazione e di tamponi antiscivolo sui due montanti a piede fisso

2.3.4 SCALE A MANO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

·	cadute dall'alto

·	urti, colpi, impatti, compressioni

·	cesoiamento (scale doppie)

·	movimentazione manuale dei carichi

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

·	SCALE SEMPLICI PORTATILI

·	devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso

·	le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 mt. devono avere anche un tirante intermedio

·	in tutti i casi devono essere provviste di dispositivi antisdruciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdruciolevoli alle estremità superiori

·	SCALE AD ELEMENTI INNESTATI

·	la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 mt.

·	per lunghezze superiori agli 8 mt. devono essere munite di rompitratta

·	SCALE DOPPIE

·	non devono superare l'altezza di 5 mt.

·	devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura

della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza

·	SCALE A CASTELLO

·	devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul perimetro

del pianerottolo

·	i gradini devono essere antiscivolo

·	devono essere provviste di impugnature per la movimentazione

·	devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di

movimentazione e di tamponi antiscivolo sui due montanti a piede fisso

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

·	la scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la :corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato)

·	le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra

·	le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto

·	la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza

·	è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti

·	le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione

·	il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi

DURANTE L'USO:

·	le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona

·	durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala

·	evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo

·	la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare

·	quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala

·	la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala

DOPO L'USO:

·	controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione necessaria

·	le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci.

·	segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	guanti

·	calzature di sicurezza

·	elmetto

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

·	la scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la :corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato)

·	le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra

·	le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto

·	la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza

·	è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti

·	le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione

·	il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi

DURANTE L'USO:

·	le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona

·	durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala

·	evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo

·	la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare

·	quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala

·	la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala

DOPO L'USO:

·	controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione necessaria

·	le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci.

·	segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	guanti

·	calzature di sicurezza

·	elmetto