SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

2.3 Attrezzature di lavoro - Utensili

2.3.5 TRABATTELLI

# RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- cadute dall’alto

- urti, colpi, impatti, compressioni

- caduta materiale dall’alto

- movimentazione manuale dei carichi

# MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

- sono dei veri e propri posti di lavoro sopraelevati costituiti da un pianerottolo di lavoro e da una rampa di accesso a gradini;

- devono essere provvisti di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti lungo il perimetro del pianerottolo;

- i gradini devono essere antiscivolo;

- devono essere provviste di impugnature per la movimentazione;

- devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di movimentazione e di tamponi antiscivolo sui due montanti a piede fisso;

## PRIMA DELL’USO

- la scala a castello deve risultare di altezza adeguata alla lavorazione da eseguire, da valutare in corrispondenza del pianerottolo di lavoro;

- le scale a castello devono essere utilizzate solo su terreno stabile e in piano;

- il sito dove viene utilizzata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi;

## DURANTE L’USO

- durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;

- evitare l’uso di scale operando dai gradini di accesso al pianerottolo di lavoro;

- la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare.

## DOPO L’USO

- controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria;

- le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie;

- segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare gradini rotti, gioco dei perni ruota, carenza di dispositivi antiscivolo.

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- casco,

- calzature di sicurezza;

- guanti

- indumenti protettivi (tute)