SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.4 Attrezzature di lavoro - Dispositivi di protezione individuale

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.4 Attrezzature di lavoro - Dispositivi di protezione individuale

2.4.5 MASCHERA ANTIPOLVERE, APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

·	polveri, fibre

·	fumi

·	nebbie

·	gas, vapori

·	catrame, fumo

·	amianto

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL'ATTVITA' LAVORATIVA

·	i pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi:

·	deficienza di ossigeno nella miscela inspirata

·	inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (amianto, polveri), gassosi (fumi e vapori di combustione o di sintesi) e liquidi (nebbie prodotte da attrezzature o macchinari)

·	per la protezione degli inquinanti che possono essere presenti nei singoli ambienti di lavoro, si può scegliere fra i seguenti DPI:

·	maschere antipolvere monouso: per polvere e fibre

·	respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre

·	respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri

·	apparecchi respiratori a mandata d'aria: per isolarsi completamente dall'atmosfera esterna, usati per verniciature a spruzzo o sabbiature

·	la scelta dell'uno o dell'altro DPI deve essere fatta stabilendo preventivamente il tipo di inquinamento presente

·	verificare che il DPI riporti il marchio di conformità CE

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

·	attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall'azienda sull'uso del DPI

·	sostituire i filtri ogni qualvolta l'olfatto segnala odori particolari o quando diminuisce la capacità respiratoria

·	segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l'uso

·	il DPI deve essere consegnato personalmente al lavoratore che lo userà ogni qualvolta sarà necessario

2.4.5 MASCHERA ANTIPOLVERE, APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

·	polveri, fibre

·	fumi

·	nebbie

·	gas, vapori

·	catrame, fumo

·	amianto

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL'ATTVITA' LAVORATIVA

·	i pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi:

·	deficienza di ossigeno nella miscela inspirata

·	inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (amianto, polveri), gassosi (fumi e vapori di combustione o di sintesi) e liquidi (nebbie prodotte da attrezzature o macchinari)

·	per la protezione degli inquinanti che possono essere presenti nei singoli ambienti di lavoro, si può scegliere fra i seguenti DPI:

·	maschere antipolvere monouso: per polvere e fibre

·	respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre

·	respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri

·	apparecchi respiratori a mandata d'aria: per isolarsi completamente dall'atmosfera esterna, usati per verniciature a spruzzo o sabbiature

·	la scelta dell'uno o dell'altro DPI deve essere fatta stabilendo preventivamente il tipo di inquinamento presente

·	verificare che il DPI riporti il marchio di conformità CE

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

·	attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall'azienda sull'uso del DPI

·	sostituire i filtri ogni qualvolta l'olfatto segnala odori particolari o quando diminuisce la capacità respiratoria

·	segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l'uso

·	il DPI deve essere consegnato personalmente al lavoratore che lo userà ogni qualvolta sarà necessario