SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.4 Attrezzature di lavoro - Dispositivi di protezione individuale

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
2.4 Attrezzature di lavoro - Dispositivi di protezione individuale

2.4.6 OCCHIALI Dl SICUREZZA E VISIERE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

·	radiazioni (non ionizzanti)

·	getti, schizzi

·	polveri, fibre

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

·	l'uso degli occhiali di sicurezza è obbligatorio ogni qualvolta si eseguano lavorazioni che possono produrre lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei

·	le lesioni possono essere di tre tipi:

·	meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali

·	ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser

·	termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi

·	gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare le proiezioni di materiali o liquidi di rimbalzo o comunque di proveiiienza laterale

·	per gli addetti all'uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, ossitaglio) o alla saldatura elettrica ad arco voltaico, gli occhiali o lo schermo devono essere di tipo inattinico, cioè di colore o composizione delle lenti (stratificate) capace di filtrare i raggi 15V (ultravioletti) e IR (infrarossi) capaci di portare lesioni alla cornea e al cristallino, e in alcuni casi anche la retina

·	le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato)

·	verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi della Comunità Europea

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

·	attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall'azienda sull'uso del DPI

·	gli occhiali o la visiera devono essere tenuti ben puliti, consegnati individualmente al lavoratore e usati ogni qualvolta sia necessario

·	segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l'uso

2.4.6 OCCHIALI Dl SICUREZZA E VISIERE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI

·	radiazioni (non ionizzanti)

·	getti, schizzi

·	polveri, fibre

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

·	l'uso degli occhiali di sicurezza è obbligatorio ogni qualvolta si eseguano lavorazioni che possono produrre lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei

·	le lesioni possono essere di tre tipi:

·	meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali

·	ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser

·	termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi

·	gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare le proiezioni di materiali o liquidi di rimbalzo o comunque di proveiiienza laterale

·	per gli addetti all'uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, ossitaglio) o alla saldatura elettrica ad arco voltaico, gli occhiali o lo schermo devono essere di tipo inattinico, cioè di colore o composizione delle lenti (stratificate) capace di filtrare i raggi 15V (ultravioletti) e IR (infrarossi) capaci di portare lesioni alla cornea e al cristallino, e in alcuni casi anche la retina

·	le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato)

·	verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi della Comunità Europea

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

·	attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall'azienda sull'uso del DPI

·	gli occhiali o la visiera devono essere tenuti ben puliti, consegnati individualmente al lavoratore e usati ogni qualvolta sia necessario

·	segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l'uso