SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

9. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

ATTIVITA' INTERESSATE

Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso lombari (per lesioni dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare).

I carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni (situazioni che spesso contraddistinguono il settore delle costruzioni edili):

·	caratteristiche del carico

·	troppo pesanti (superiori a 30 Kg.)

·	ingombranti o difficili da afferrare

·	in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi

·	collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco

·	sforzo fisico richiesto

·	eccessivo

·	effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco

·	comporta un movimento brusco del carico

·	compiuto con il corpo in posizione instabile

·	caratteristiche dell'ambiente di lavoro

·	spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell'attività

·	pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore

·	posto o ambiente di lavoro che non consentono al. lavoratore la movimentazione manuale di carichi ad una altezza di sicurezza o in buona posizione

·	pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a livelli diversi

·	pavimento o punto d'appoggio instabili

·	temperatura, umidità o circolazione dell'aria inadeguate

·	esigenze connesse all'attività

·	sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati

·	periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente

·	distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto

·	ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare

·	fattori individuali di rischio

·	inidoneità fisica al compito da svolgere

·	indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore

·	insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

9. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

ATTIVITA' INTERESSATE

Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso lombari (per lesioni dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare).

I carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni (situazioni che spesso contraddistinguono il settore delle costruzioni edili):

·	caratteristiche del carico

·	troppo pesanti (superiori a 30 Kg.)

·	ingombranti o difficili da afferrare

·	in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi

·	collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco

·	sforzo fisico richiesto

·	eccessivo

·	effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco

·	comporta un movimento brusco del carico

·	compiuto con il corpo in posizione instabile

·	caratteristiche dell'ambiente di lavoro

·	spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell'attività

·	pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore

·	posto o ambiente di lavoro che non consentono al. lavoratore la movimentazione manuale di carichi ad una altezza di sicurezza o in buona posizione

·	pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a livelli diversi

·	pavimento o punto d'appoggio instabili

·	temperatura, umidità o circolazione dell'aria inadeguate

·	esigenze connesse all'attività

·	sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati

·	periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente

·	distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto

·	ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare

·	fattori individuali di rischio

·	inidoneità fisica al compito da svolgere

·	indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore

·	insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

·	D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'ATTIVITA':

·	le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei carichi anche attraverso l'impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento

DURANTE L'ATTIVITA':

·	per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare strumenti per la movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la riduzione del peso del carico e dei cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra più addetti

·	tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei carichi, il centro di gravita o il lato più pesante, le modalità di lavoro corrette ed i rischi in caso di inosservanza (cfr. opuscolo "Conoscere per Prevenire - La Movimentazione Manuale dei Carichi nel Cantiere Edile")

DOPO L'ATTIVITA':

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	guanti

·	calzature di sicurezza

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

·	non espressamente previste

SORVEGLIANZA SANITARIA

·	la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti gli addetti

·	la periodicità delle visite mediche è stabilita dal medico competente

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'ATTIVITA':

·	le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei carichi anche attraverso l'impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento

DURANTE L'ATTIVITA':

·	per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare strumenti per la movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la riduzione del peso del carico e dei cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra più addetti

·	tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei carichi, il centro di gravita o il lato più pesante, le modalità di lavoro corrette ed i rischi in caso di inosservanza (cfr. opuscolo "Conoscere per Prevenire - La Movimentazione Manuale dei Carichi nel Cantiere Edile")

DOPO L'ATTIVITA':

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

·	guanti

·	calzature di sicurezza

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

·	non espressamente previste

SORVEGLIANZA SANITARIA

·	la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti gli addetti

·	la periodicità delle visite mediche è stabilita dal medico competente