| Tipologia Intervento: manutenzione straordinaria alle strade forestali con finalità antincendio |  |  |
| --- | --- | --- |
| Finalità: Manutenzione straordinaria per migliorare le condizioni di percorribilità lungo sentieri già esistenti in attraversamento di aree boscate particolarmente soggette a rischio, con funzioni anche di vie di fuga, comprendente: Ripulitura dello strato arboreo ed arbustivo che impedisca un’agevole penetrazione in bosco; Parziale sistemazione del fondo e ripristino delle condizioni di percorribilità veloce; Formazione di cunettoni trasversali in pietrame e malta e posa di deviatori trasversali per il controllo dei deflussi idrici superficiali; Realizzazione di piccole opere di regimazione idraulica superficiale. |  |  |
| Localizzazione: Strade agro silvo pastorale n. 8 e n. 9 corrispondenti a parte del sentiero Confinale Lunghezza ml. 1.850 Questo tracciato si snoda lungo i versanti del Poggio Bruciato in comune di Parè e Drezzo. La zona è storicamente interessata da numerosi, e a volte estesi, fenomeni incendiari che hanno una forte valenza anche come interfaccia bosco – urbanizzato, in quanto in zona sono presenti alcune abitazioni. L’abitato dei due comuni arriva a lambire le pendici meridionali del poggio, per questo questa area è una delle principali di tutto il territorio da controllare per evitare i fenomeni d’incendio. |  |  |
| Descrizione interventi: I tracciati andranno mantenuti in buono stato generale, assicurando la transitabilità con mezzi di piccole e medie dimensione (carreggiata max di 3 metri). Si dovrà inoltre utilizzare queste mulattiere per cerare zone di discontinuità nel bosco tramite la rimozione del sottobosco suffruticoso, presente lungo il tracciato ed in corrispondenza degli impluvi, taglio e trasporto bordo strada di tutto il materiale secco e morto presente per una fascia di almeno 20 m da ambo i lati nelle zone solo pedonali e 15 m nelle zone transitabili con automezzi, e procedere all’eliminazione tramite abbruciamento controllato. Il materiale legnoso di diametro maggiore di 10 cm andrà accatastato bordo strada a disposizione delle proprietà. Il presenza di piante che producono “effetto tunnel” tagliare anche piante vive che verranno contrassegnate a cura dell’Ufficio Tecnico. Dovranno essere mantenuti puliti e sgombri da rovi e materiale morto i sentieri secondari esistenti sul poggio. |
| Riepilogo interventi: |  |  |  |
|  | U.M. | quantità | Costo unitario €/mq. | Costo totale € | Note |
| - Decespugliamento aree poco invase da rovi | mq | 8.000 | 1,5 | 22.000,00 | Da ripetersi tutti gli anni nelle aree con rischio d’incendio classe 1 |
| - Ripristino viabilità pedonale secondaria con funzione AIB | ml | 2000 | 7.5 | 25.000,00 |  |
| - Manutenzione rete stradale di servizio AIB | Vedasi scheda P.I.F. n. 8 e n.9 | 300.000,00 |  |
| - Predisposizione piazzola vasca AIB | Vedasi scheda intervento n. 4 |
| Priorità: | ELEVATA |  | Note: |  |
| Periodicità intervento: | ANNUALE |  | Questi interventi andranno eseguiti annualmente, nel primo anno saranno più impegnativi per il maggior quantitativo di materiale morto d asportare. Su questo tratto risulta necessario garantire solo il contenimento dei ricacci di rovo. |
| Periodo intervento: | autunno – inverno |  |  |
| Responsabile: | Uff. Tecnico del Parco |  |  |
| Gruppi incaricati: |  |  |  |  |