| Tipologia Intervento: diradamenti e ripuliture nei boschi cedui |  |  |
| --- | --- | --- |
| Finalità: Asporto massa legnosa intercalare in popolamenti a densità eccessiva con differenziazione verticale già evidente e folto strato arbustivo associato a diffusa presenza di necro massa. Eliminare i soggetti sottomessi, stentati, deperienti, sovranumerari. L’intervento prevede il taglio, l’allestimento, il concentramento e accatastamento a bordo strada, nonchè l’accumulo della ramaglia in piccoli cumuli posti in posizione non rischiosa per la propagazione delle fiamme. |  |  |
| Localizzazione: Questi interventi saranno realizzati nelle aree a maggior rIschio d’incendio, così come evidenziate nell’allegata tavola del rischio d’incendio. |  |  |
| Descrizione interventi: Per una maggiore definizione delle proposte di gestione selvicolturale si rimanda a quanto contenuto nel Piano Generale di Indirizzo Forestale. Tuttavia, in linea generale si possono considerare validi e proponibili, come forma di prevenzione e difesa dagli incendi boschivi, i seguenti interventi colturali: conversione dei soprassuoli forestali in alto fusto. L’innalzamento delle chiome e l’aumento di umidità trattenuta nel sottobosco portano ad un rallentamento della velocità di propagazione del fuoco con i conseguenti vantaggi in fase di estinzione; cure colturali e pulizia del sottobosco nei popolamenti cedui. diradamenti e sfolli in fustaia al fine di ridurre la massa combustibile presente in loco. tagli fitosanitari per asportare massa legnosa da soprassuoli colpiti da attacco di patogeni, fitopatie o da eccezionali eventi meteorici. |
| Riepilogo interventi: |  |  |  |
|  | U.M. | quantità | Costo unitario €/mq. | Note |
| - diradamenti e ripuliture nei boschi cedui | mq | Vedasi tavola allegata aree a elevato rischio d’incendio | 3,0 |  |
| Priorità: | IMPORTANTE |  | Note: |  |
| Periodicità intervento: | ANNUALE |  | Il parco dovrà programmare annualmente, in base alle disponibilità economiche, gli interventi di diradamento nelle aree a maggior rischio d’incendio |
| Periodo intervento: | autunno – inverno |  |  |
| Responsabile: | Uff. Tecnico del Parco |  |  |
| Gruppi incaricati: |  |  |  |  |

# Text boxes

prima

dopo